CONFIGURACIÓN DEL SETUP

Se muestran aquí los parámetros más típicos que aparecen en el SETUP, junto con los valores habituales para su configuración. Su uso es complementario a las explicaciones del capítulo 3 del libro.

Como se comenta en el libro, un valor idóneo para una placa base puede no serlo para otra.

Es conveniente no cambiar la configuración de parámetros que no estemos seguros, ya que podría dejar de funcionar la placa base; en ese caso, hay que quitar la pila para que se carguen las opciones por defecto. Si todo se hace adecuadamente se podrá llegar a tener configurado el ordenador en óptimas condiciones.

Todos los parámetros se encuentran en las siguientes opciones del SETUP, dependiendo del fabricante (en el libro hemos visto dos modelos similares de SETUP y hemos comprobado la diferencia entre ellos):

Standard CMOS Features o Standard CMOS SETUP

Advances BIOS Features o BIOS Features SETUP

Advances Chipset Features o Chipset Features SETUP

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PNP/PCI Configurations

Load SETUP Defaults o Load Optimized Defaults

Load Fail-Safe Defaults

Las opciones se han ordenado alfabéticamente (en el libro están colocadas por pantallas), por tanto, para acceder a aquellas que encuentres en el SETUP, debes ir a la inicial de la frase de configuración. Como cada fabricante tiene ligeras diferencias, es probable que los textos no coincidan de forma literal, por lo que debes buscar pensando en las distintas opciones.

A

| A | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| ACPI function | Permite la configuración avanzada de gestión de energía (Advanced Configuration and Power Management). ENABLED está permitido y DISABLED no se permite. |
| AGP Aperture Size (MB) | Selecciona el tamaño de apertura del Puerto AGP. La apertura es una parte del rango de direcciones de memoria PCI dedicada para el espacio de direcciones de la memoria gráfica AGP. El valor más habitual es el 100% de la cantidad de memoria RAM instalada en el equipo. |
| AGP Mode | Permite seleccionar el modo de la AGP. Los valores pueden ser 1x, 2x o 4x. Se pondrá el valor dependiendo de la tarjeta gráfica que tengamos. |
| AGP Driving Control | Permite hacer que el sistema seleccione automáticamente el buffer de salida o lo haga manualmente. |
| AGP Driving Value | Permite seleccionar el valor del buffer de salida si en la opción anterior se ha puesto en manual. Min= 0000; max= 00FF. |
| AGP Fast Write | Permite seleccionar el valor del buffer de salida si en la opción anterior se ha puesto en manual. |
| AGP Master 1 WS Write | Habilita o no un estado de espera antes de la escritura en el AGP. Se deben probar las dos opciones para ver la que funciona mejor. En una primera prueba no poner el estado de espera. |
| APM BIOS | ENABLED habilita la configuración de ahorro de energía de la BIOS. DISABLED la inhabilita. |
| Assign IRQ for USB | ENABLED asigna IRQ para el bus USB. DISABLED no la asigna. |
| Assign IRQ for VGA | En DISABLED, la BIOS no asigna una interrupción (IRQ) a la tarjeta gráfica, ahorrando así una IRQ. Si está ENABLED, la BIOS asigna una IRQ a la tarjeta gráfica. Algunas tarjetas gráficas necesitan que esté ENABLED para un funcionamiento adecuado. |
| Audio DMA Select | Cuando la placa base integra el chip de sonido, selecciona un canal de acceso directo a memoria (DMA) para dicho puerto. |
| Audio I/O Base Address | Cuando la placa base integra el chip de sonido, selecciona la dirección de entrada/salida de datos para dicho puerto. En DISABLED se inhabilita el chip de audio de la placa base y se puede poner una tarjeta de sonido PCI. |
| Audio IRQ Select | Cuando la placa base integra el chip de sonido, selecciona una IRQ para dicho puerto. En DISABLED se inhabilita el chip de audio de la placa base y se puede poner una tarjeta de sonido PCI. |
| Auto Clock Control | ENABLED la BIOS maneja el reloj del procesador. DISABLED se configura cada opción del reloj manualmente. |
| Auto Configuration | ENABLED, selecciona los valores óptimos predeterminados de velocidad de memoria RAM para los parámetros del chipset de la placa base. Ciertos valores de la sección no pueden modificarse. Para modificar estos valores, se debe deshabilitar (DISABLED) la autoconfiguración. DISABLED, vuelve a los valores almacenados cuando se instaló la placa base. |
| Auto Detect PCI/DIMM Clock | ENABLED, la BIOS detecta el tipo de módulos DIMM y el tipo de dispositivos PCI, ajustando el bus a la frecuencia máxima permitida por estos. DISABLED, para no detectar esto (así se puede hacer overclocking). |
| Auto Suspend Timeout | Sin actividad en el equipo después del periodo de tiempo seleccionado, el equipo entra automáticamente en modo suspendido o dormido (Suspend). Véase también Suspend Mode. |

B

| B | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Bank 0/1 DRAM Type | El valor depende del tipo de DRAM instalado: FAST-PAGE o del tipo EDO. No se utiliza en las placas modernas. |
| Boot Sequence | Establece la prioridad de inicio del ordenador, es decir, el orden en que carga el sistema operativo. Dispositivo que inicia en primer lugar, si no encuentra el sistema operativo, busca en segundo lugar, etc. En algunos SETUP se utilizan en su lugar tres opciones que son: First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device y Boot Other Device. |
| Boot Up Floppy Seek | ENABLED:,la BIOS busca durante el inicio la unidad de disquetes para determinar si es de 40 u 80 pistas. DISABLED: no se busca. De esta forma se ahorra tiempo en el inicio. |
| Boot Up NumLock Status | Controla el estado de la tecla NUMLOCK (Bloq Num) cuando arranca el ordenador. Es decir, controla el teclado numérico. ON: el teclado numérico funciona con los números. OFF: controla el movimiento del cursor. |

C

| C | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Chassis status | El chasis está abierto o cerrado actualmente. Se detecta si se ha abierto la carcasa del ordenador. |
| Clock Spread Spectrum Close Empty DIMM/PCI Clk Close Empty PCI Clock | ENABLED: establece el margen de variación del espectro de reloj o cierra el vacío del reloj DIMM/PCI o reloj PCI para ayudar a reducir la interferencia electromagnética. DISABLED: no lo hace. En este caso aumenta el rendimiento. |
| CPU Core Voltaje | AUTO: la tensión ha de coincidir con las especificaciones del procesador. Valor: Se elige cuando se desea hacer OVERCLOCKING. |
| CPU Host/PCI Clock | DEFAULT: valor predeterminado por el fabricante. MANUAL: Se puede escoger una combinación entre la velocidad del procesador y del bus PCI, teniendo en cuenta que el bus PCI debe ser 33MHz aproximadamente, es decir 1/2 para 60-75MHz y 1/3 para 95-112MHz. Para forzar a 124, 133, 140 o 150MHz debemos optar por 1/4, si la placa base lo permite. Se elegirá esta opción para hacer OVERCLOCKING, pero no es recomendable. |
| CPU L1 Cache | ENABLED: habilita la caché interna L1 del Procesador. DISABLED: inhabilita la caché. |
| CPU L2 Cache | ENABLED: habilita la caché interna L1 del Procesador. DISABLED: inhabilita la caché. |
| CPU L2 Caché ECC Checking | Los procesadores a partir del Pentium II con frecuencia superior a 300MHz llevan una caché L2 con Código de Corrección de Error. ENABLED: el procesador comprueba con regularidad la integridad de los datos almacenados en la caché de nivel 2. Esto supone un nivel extra de seguridad en los datos pero ralentiza ligeramente el equipo. DISABLED: no lo comprueba. |
| CPU Model | La BIOS detecta automáticamente el modelo de CPU y lo muestra. |
| CPU to PCI Buffer | ENABLED: las escrituras del procesador al bus PCI pasan por un buffer, para compensar la diferencia de velocidad entre ambos. DISABLED: el procesador debe esperar a que se acabe una escritura antes de comenzar otra. |
| CPU Warning Temperature | Selecciona el límite superior para la temperatura del procesador. Si se sobrepasa, se activará un sistema de aviso o se reinicia el equipo. |
| Current CPU Temperature | Muestra la temperatura actual del procesador. |
| Current CPU/CHS FAN Speed | Velocidad en (revoluciones por minuto) del ventilador conectado al microprocesador o el general del equipo. Ésta viene dada por el tacómetro que incluye el ventilador. |
| Current System Temperature | Muestra la temperatura actual de la placa base detectada por el LM80. |

D

| D | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Date | La BIOS determina el día de la semana (lunes a domingo) a partir de la información de la fecha (día, mes y año). Para cambiar algo, hemos de mover con el cursor hacia la izquierda o la derecha hasta el campo deseado. Pulsar PgUp o PgDn para aumentar o disminuir el valor, o teclear directamente el valor. |
| DDR Voltage Select | Selecciona la tensión de la memoria DDR. Default. 2,55v. 2,60v. 2,70v. |
| Delay for HDD | Si el disco duro no es identificado correctamente por la BIOS en condiciones normales de arranque, se configura esta opción. 0 a 15: especifica el tiempo que debe esperar la BIOS para intentar identificarlo. Cuando menor es el tiempo, más rápido arranca el sistema. Por defecto se toma 0. |
| Delayed Transaction | El chipset tiene un buffer de escritura para trabajar con ciclos retardados de transacciones. Probar para ver los mejores resultados. ENABLED. DISABLED. |
| DMA Clock | Establecer la velocidad del DMA. Se debe poner una velocidad adecuada a los componentes que usan dicho acceso. |
| DMA n Assigned to | Si los recursos los configuramos para un control manual, hay que asignar a cada uno de los canales DMA del equipo uno de los siguientes tipos: Legacy ISA: dispositivos que cumplen la especificación de bus AT, que requieren un canal DMA específico. PCI/ISA PnP: dispositivos que cumplen el estándar PLUG & PLAY, tanto diseñados para la arquitectura de bus ISA como para el bus PCI. |
| Doze Mode | Disabled: el sistema nunca entrará en modo dormido. 1Min~1Hr: define el tiempo continuo sin operar el equipo para entrar en modo dormido. |
| Doze Speed (div by) | Selecciona la reducción de velocidad del procesador a una fracción de su velocidad normal durante el modo dormido. |
| DRAM Auto Configuration | ENABLED: la velocidad (timings) de memoria se escoge de acuerdo con los valores preestablecidos por el fabricante según el tipo. DISABLED: estableceremos los valores manualmente en los campos que aparecen. |
| DRAM Data Integrity Mode | AUTO: la BIOS habilita el chequeo automático si existe memoria con paridad o de tipo ECC. PARIDAD. ECC. |
| DRAM ECC/PARITY Select | AUTO: la BIOS habilita el chequeo automático si existe memoria con paridad o de tipo ECC. PARIDAD. ECC. |
| DRAM R/W Leadoff Timing | Combinación de ciclos de reloj que requiere la memoria RAM instalada. Cambiar el valor determinado por el fabricante para la memoria RAM instalada puede causar errores de memoria. |
| DRAM RAS# Precharge Time | Selecciona el número de ciclos de reloj asignados a la señal RAS# para almacenar su carga antes de que se refresque la memoria. Si se establece poco tiempo, se pueden perder datos. |
| DRAM Read Burst (EDO/FPM) | Ya no se utiliza. |
| Drive A/Drive B | Selecciona las especificaciones correctas para la unidad de disquete instalada en el equipo. None: Sin disquetera. 360K, 5.25 in: Disquetera de 51/4 de baja densidad; 360KB de capacidad. 1.2M, 5.25 in: Disquetera de 51/4 de alta densidad; 1.2 MB de capacidad. 720K, 3.5 in: Disquetera de 31/2 de doble cara; 720k de capacidad. 1.44M, 3.5 in: Disquetera de 31/2 de doble cara; 1.44 MB de capacidad. 2.88M, 3.5 in: Disquetera de 31/2 de doble cara; 2.88 MB de capacidad. |

E

| E | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| ECP Mode Use DMA | Selecciona el canal DMA para el puerto paralelo trabajando en modo ECP. Valores 1 o 3. |
| EPP Version | Selecciona el modo de trabajo del puerto paralelo como EPP de tipo 1.7 o 1.9. |
| Exit Without Saving | Salir sin guardar los cambios. |

F

| F | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| FDC Write Protect | Enabled: protege contra escritura la disquetera conectada. Disabled: no protege contra escritura. |
| First/Second/Third Boot Device | Establece la prioridad de inicio del ordenador, es decir, el orden en que carga el sistema operativo. Dispositivo que inicia en primer lugar, si no encuentra el sistema operativo busca en segundo lugar, etc. Véase también Boot Sequence. |
| Force Updating ESCD | Enabled: habilita la actualización de la función ESCD Disabled: desactiva la función ESCD. |

G

| G | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Gate A20 Option | La puerta A20 comunica el sistema con la memoria principal por encima de 1MB (memoria extendida). FAST: El chipset del ordenador controla la puerta A20. NORMAL: La controladora de teclado controla la puerta A20. |
| Global Standby Timer | Después del tiempo seleccionado, el ordenador entra en modo de ahorro de energía STAND-BY. |
| Global Suspend Timer | Después del tiempo seleccionado, el ordenador entra en modo de ahorro de energía SUSPEND. Vease Suspend Mode. |

H

| H | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Halt On | Durante el POST, la BIOS se detiene si detecta algún error de hardware. Puede indicarse a la BIOS que ignore algunos errores y continúe el proceso de arranque. Lo habitual es elegir entre: No errors: No para en ningún error. All errors: Si se detecta algún error, se detiene el arranque y se pide que se corrija el error. All, But Keyboard: Se detiene en todos los errores excepto el de teclado. All, But Diskette: Se detiene en todos los errores excepto el de disquetera All, But Disk/Key: Se detiene en todos los errores excepto el de teclado o disco. |
| Hard Disks | Las placas base modernas soportan hasta 4 dispositivos IDE. Aquí se muestra la información de discos duros. La BIOS puede detectar las especificaciones de los discos IDE. Al seleccionar AUTO, la BIOS detecta las especificaciones durante el arranque cada vez que se enciende o inicia el equipo. Si no se quiere el modo AUTO, éstas son las otras opciones: Hacer coincidir las especificaciones del disco duro instalado con uno de los valores preprogramados numerados de 1 a 45. Seleccionar USER y escribir los parámetros en cada apartado (Véase manual o cubierta superior del disco duro). Usar la función IDE HDD AUTO DETECTION (autodetección de disco duro) de la BIOS. |
| HDD Power Down | Disabled: no hace nada. 1 a X min: Superado el tiempo de inactividad, el disco duro se apaga. Salvo que se prevea que no se va a utilizar el disco durante un periodo de tiempo largo, es conveniente dejarlo en Disabled. |
| HDD Standby Timer | Disabled: no hace nada. 1 a X min: Superado el tiempo de inactividad, el disco duro se apaga.Salvo que se prevea que no se va a utilizar el disco durante un periodo de tiempo largo, es conveniente dejarlo en Disabled. |
| Hard Disc Write Protect | Enabled: No se pueden escribir datos en el disco duro. Disabled: Se pueden escribir datos en el disco duro. |
| HDD S.M.A.R.T. capability | Enabled o Disabled: Habilita o inhabilita la capacidad SMART (avisa de ciertos tipos de fallo inminente). Si el disco duro lo admite, se pondrá en Enabled. |

I

| I | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| IDE 32-bit Transfer Mode | ENABLED: sólo si las unidades instaladas en el puerto IDE soportan transferencias de 32 bits. En la actualidad es lo normal. DISABLED: si algún dispositivo conectado al puerto IDE no soporta dichas transferencias de 32 bits. |
| IDE HDD Block Mode | ENABLED: para detección automática del número óptimo de lecturas/escrituras en bloque por cada sector que el disco duro soporta. Los discos duros modernos lo soportan. DISABLED: si el disco duro no admite dicho funcionamiento. |
| IDE Prefetch Mode | ENABLED: hace una búsqueda adelantada para un acceso más rápido al dispositivo IDE. DISABLED: seleccionar en caso de no soportar este modo. |
| IDE Primary/ Secondary Master/Slave PIO | Vienen por separado en cuatro partes distintas del SETUP, seguidas una de otra. AUTO: la BIOS detecta automáticamente el mejor modo para cada dispositivo IDE. |
| IDE Primary/ Secondary Master/Slave UDMA | Vienen por separado en cuatro partes distintas del SETUP, seguidas una de otra. AUTO: la BIOS detecta automáticamente el mejor modo para cada dispositivo IDE. Junto con el apartado anterior, la BIOS detecta el mejor funcionamiento de cada unidad IDE instalada. |
| Inactive Timer Select | Selecciona el periodo de inactividad del sistema para que entre en modo inactivo. Siempre debe ser superior al tiempo para modo STANDBY. |
| InfraRed Duplex Type | FULL-DUPLEX: la comunicación es simultánea en ambos sentidos; es el más rápido. HALF-DUPLEX: permite la comunicación en un sentido cada vez. DISABLED: si no hay instalado un puerto de infrarrojos. Es muy común que los equipos de sobremesa no lleven el puerto de infrarrojos instalado. |
| INT Pin 1/2/3/4 Assignment | Numera la interrupción a las líneas asignadas a los PCI del sistema. Los valores posibles son: AUTO, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. |
| IR Duplex Mode | FULL-DUPLEX: la comunicación es simultánea en ambos sentidos; es el más rápido. HALF-DUPLEX: permite la comunicación en un sentido cada vez. DISABLED: si no hay instalado un puerto de infrarrojos. Es muy común que los equipos de sobremesa no lleven el puerto de infrarrojos instalado. |
| IRQ Activity Monitoring | ON: monitoriza actividad en las IRQ. Se especifican las líneas de IRQ que se desean monitorizar. OFF: no se monitoriza. |
| IRQ/event Activity Detect | Monitoriza y detecta actividad en cada IRQ asignada a algún dispositivo. En un submenú se selecciona cada uno de los dispositivos que se desea detectar. |
| IRQ n Assigned to | Si optamos por realizar la configuración manual, hemos de asignar una IRQ a cada dispositivo, dependiendo del que utilice dicha interrupción. Este apartado suele venir en varias líneas, donde n es el número de interrupción (IRQ). Legacy ISA: actualmente no hay dispositivos ISA. PCI/ISA PnP: Dispositivos compatibles con Plug & Play. |
| IRQ 8 Break Suspend | ENABLED: genera un reloj para la IRQ8 (Reloj del ordenador) para que no anule el modo SUSPEND de ahorro de energía. Se usa si Resume by Ring o LAN o alarm están activados. DISABLED: no genera el reloj. |
| IRQ 8 Clock Event. | ENABLED: genera un reloj para la IRQ8 (Reloj del ordenador) para que no anule el modo SUSPEND de ahorro de energía. Se usa si Resume by Ring o LAN o alarm están activados. DISABLED: no genera el reloj. |
| IRQ n Detection | ENABLED: cualquier actividad en la IRQ seleccionada anula el modo de ahorro de energía o pone a cero el temporizador de inactividad. DISABLED: no monitoriza ninguna actividad en dicha IRQ. |
| IRQ Resources | Cuando los recursos se controlan manualmente, se asigna una interrupción a cada tipo de sistema, dependiendo del tipo de dispositivo que usa la interrupción. Las IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15 están asignadas. |

K

| K | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Keyboard Resume | ENABLED: la actividad del teclado despierta el equipo del modo dormido (SUSPEND). DISABLED: no despierta el equipo del modo dormido. |

L

| L | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| L1 Cache Policy | WRITE-THROUGH (WT): en este modo, la memoria principal se actualiza con datos de la caché cada vez que el micro realiza un ciclo de escritura. WRITE-BACK (WB): la memoria principal se actualiza cuando se solicitan datos que están en la caché. Este modo mejora el rendimiento del equipo. |
| L1/L2 Cache Update Mode | WRITE-THROUGH (WT): en este modo, la memoria principal se actualiza con datos de la caché cada vez que el micro realiza un ciclo de escritura. WRITE-BACK (WB): la memoria principal se actualiza cuando se solicitan datos que están en la caché. Este modo mejora el rendimiento del equipo. |
| LCD & CRT | Selecciona el dispositivo de salida de vídeo (es posible encontrarla en ordenadores portátiles): LCD: Pantalla de cristal líquido del portátil. CRT: Monitor externo. AUTO: La BIOS detecta el dispositivo en uso. LCD & CRT: Mostrar en ambos dispositivos. |
| Load Fail-Safe Defaults | Al presionar la tecla <Enter>, se pide una confirmación para cargar los parámetros por defecto de la BIOS, para que el equipo no tenga ningún problema. Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N Sólo se debe llevar a cabo si ha habido algún problema con el equipo. Después hay que reconfigurar todos los parámetros de la BIOS. |
| Load Optimized Defaults | Al presionar la tecla <Enter>, se pide una confirmación para cargar los parámetros por defecto de la BIOS. Load Optimized Defaults (Y/N)? N Sólo se debe llevar a cabo si ha habido algún problema con el equipo. Después hay que reconfigurar todos los parámetros de la BIOS. |
| Local Memory 15-16M | ENABLED: se reserva una memoria de bus local para un dispositivo más lento (normalmente conectado al bus ISA). Ya no se utiliza. DISABLED: no hace ninguna reserva. |
| LPT & COM | El equipo inicia cuando hay actividad en alguno de los puertos LPT o COM habilitados. NONE: ningún puerto habilitado LPT: sólo en el puerto paralelo. COM: sólo en el puerto serie. LPT/COM: en ambos puertos. |

M

| M | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Memory | No puede cambiarse ningún valor. Base Memory: 640 KB. Llamada memoria convencional. Usada por el sistema operativo y las aplicaciones convencionales. Extended Memory: Por encima del límite de 1MB. Other Memory: Entre 640 KB y 1 MB; llamada High memory. |
| Memory Hole. | ENABLED: se reserva una memoria de bus local para un dispositivo más lento (normalmente conectado al bus ISA). Ya no se utiliza. DISABLED: no hace ninguna reserva. |
| Memory Hole at 15M Addr. | 15M-16M: se reserva una memoria de bus local para un dispositivo más lento (normalmente conectado al bus ISA). Ya no se utiliza. DISABLED: no hace ninguna reserva. |
| Memory Hole at 15M-16M | ENABLED: se reserva una memoria de bus local para un dispositivo más lento (normalmente conectado al bus ISA). Ya no se utiliza. DISABLED: no hace ninguna reserva. |
| Memory Parity Check | ENABLED: si la memoria RAM del equipo soporta paridad. DISABLED: si no soporta paridad. |
| Memory Parity/ECC Check | AUTO: la BIOS detecta si existe memoria con paridad o de tipo ECC (error correcting code). PARIDAD: si la memoria soporta sólo paridad. ECC: si la memoria soporta ECC. |
| Midi Port Address | 5 o 10: se elige un valor de los dos. |
| Midi Port IRQ | DISABLED: no habilita el puerto. 330 o 300: se elige un valor de los dos. |
| MODEM Use IRQ | Especifica la IRQ asignada al módem, si lo hay. Los valores posibles son: 3, 5, 7, 9, 10, 11: se elige uno de estos valores. N/A: no asignada. |
| MPU-401 Configuration | ENABLED: para habilitar la interfaz MPU-401. Se habilita si dispone de chip de audio. Es lo habitual en la actualidad. DISABLED: si no se dispone de la interfaz. |
| MPU-401 I/O Base Address | Selecciona una dirección base de entrada/salida para la interfaz MPU-401. |

O

| O | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Onboard Audio Chip | ENABLED: si la placa base dispone de chip de audio. Es lo normal actualmente. DISABLED: si no dispone de chip de audio. |
| Onboard AC`97 Audio | ENABLED: si la placa base dispone de chip de audio. Es lo normal actualmente. DISABLED: si no dispone de chip de audio. |
| Onboard FDC Controller | ENABLED: si la placa base dispone de controladora de disquete y desea utilizarse. Es lo normal actualmente. DISABLED: si no dispone de la controladora, o no desea utilizar el disquete. |
| Onboard IDE Controller On-Chip IDE Controller On-Chip PCI IDE PCI IDE Controller | PRIMARY: para activar sólo el puerto IDE primario. SECONDARY: para activar sólo el puerto IDE secundario. BOTH: activa ambos puertos IDE. NONE: desactiva ambos puertos IDE. Suele utilizarse esta opción para instalar una tarjeta controladora IDE externa. |
| Onboard IDE First/Second Channel On-Chip IDE First/Second Channel | PRIMARY: para activar sólo el puerto IDE primario. SECONDARY: para activar sólo el puerto IDE secundario. BOTH: activa ambos puertos IDE. NONE: desactiva ambos puertos IDE. Suele utilizarse esta opción para instalar una tarjeta controladora IDE externa. |
| Onboard IR Port | ASKIR, IRDA: modo de trabajo del puerto de infrarrojos, si está disponible. DISABLED: si no dispone de puerto de infrarrojos. |
| Onboard MC`97 Modem | ENABLED: si la placa base dispone de chip de módem MC`97. Es lo normal actualmente. DISABLED: si no dispone de chip de módem MC`97. |
| Onboard MIDI Port | ENABLED: si la placa base dispone de chip de MIDI. Es lo normal actualmente. DISABLED: si no dispone de chip de MIDI. |
| Onboard Parallel Port | AUTO: la BIOS asigna el valor de forma automática. DISABLED: inhabilita el puerto paralelo de la placa base. 378h: asigna este valor. 278h:asigna este valor. 3BCh: asigna este valor. |
| Onboard PCI SCSI Chip | ENABLED: si la placa base tiene una controladora SCSI y va a utilizarse. DISABLED: en caso contrario. |
| Onboard Serial Ports (1/2, A/B) | DISABLED: inhabilita el puerto serie. 3H8h/COM1, 2F8h/COM2, 3E8h/COM3,2E8h/COM4. AUTO. |
| Onboard UART 1/2 | Ver el apartado anterior (Onboard Serial Ports). |
| Onboard UART 1/2 Mode | Ver UART 2 Mode. Los distintos modos se aplican al puerto seleccionado. |
| OnChip LAN | ENABLED: si se dispone de red local en placa base. DISABLED: si no se dispone de red local en placa base o se desea inhabilitarla para conectar una tarjeta externa. |
| On-Chip Local Bus IDE | ENABLED: habilita los puertos IDE de la placa base. DISABLED: inhabilita los puertos IDE de la placa base. Se utiliza si se instala una tarjeta controladora IDE por estar averiada la controladora en la placa base. |
| OS Select for DRAM>64MB | OS2: seleccionar solamente si el sistema operativo instalado en el ordenador es OS/2 y tiene más de 64 MB de memoria RAM. NON-OS2: si no se cumple el anterior. |

P

| P | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Parallel Port EPP Type | 1.7, 1.9. Hemos de seleccionar uno de estos dos valores para el puerto EPP. Lo normal es ponerlo en ECP+EPP. Ver el siguiente parámetro. |
| Parallel Port Mode | SPP: Define el puerto paralelo como estándar. EPP: Define el puerto paralelo como mejorado. ECP: Define el puerto paralelo con capacidades extendidas. ECP+EPP: Define el puerto paralelo mejorado y con capacidades extendidas. Ver http://www.fapo.com/1284int.htm |
| Passive Release | Enabled: se acelera la velocidad de operación del bus PCI, esto beneficia las prestaciones del sistema, pero hay tarjetas de expansión que no soportan este modo. Se sugiere el uso por defecto. Disabled. |
| Password Disable | Si se ha puesto una contraseña para entrar al equipo o al SETUP y no se desea que lo pida, se activa esta opción. Ver Security Option. |
| PCI 2.1 Compliance | ENABLED: soporta compatibilidad con la especificación PCI 2.1. DISABLED: no lo soporta. |
| PCI Burst Read/Write | ENABLED: las transferencias de datos en el bus PCI, utilizan ráfagas de alta velocidad, cuando es posible, mediante las que se transfieren gran cantidad de datos cada vez. DISABLED: no se utilizan. |
| PCI burst Read/Write WS | Permite elegir el número de ciclos de reloj para una lectura/escritura en ráfagas de un bus PCI master. |
| PCI Burst Write Combine | ENABLED: el chipset envía largas ráfagas de datos desde los buffers. DISABLED: no las envía. |
| PCI Delay Transaction | ENABLED: soporta la versión 2.1 del bus PCI. DISABLED: si no lo soporta. |
| PCI IRQ Activated by | LEVEL: IRQ activada por nivel. Si conocemos la PCI instalada, pondremos el valor que le corresponda. EDGE: IRQ activada por flanco. |
| PCI Master 0 WS Write | ENABLED: las escrituras al bus PCI se ejecutan sin estados de espera. DISABLED: se ejecutan con estados de espera. |
| PCI Posted Write Buffer | ENABLED: usa un buffer para las escrituras enviadas que se inician en el bus PCI. DISABLED: no lo usa. |
| PCI Read Burst WS | Elegimos el número de ciclos de reloj para una lectura en ráfaga. El valor a elegir será intermedio, aunque depende de que trabajemos con bloques grandes de datos o múltiples datos de pequeño tamaño. |
| PCI to DRAM Buffer | La placa base permite escrituras almacenadas en el buffer del bus PCI a la memoria DRAM. Así conseguimos aumentar la velocidad. |
| PCI/VGA Palette Snoop | ENABLED: si tenemos instalada una tarjeta ISA/VESA en el equipo para sincronizar la tarjeta descompresora MPEG con la tarjeta gráfica. DISABLED. |
| PCI-To-CPU Write Posting | ENABLED: las escrituras del bus PCI al microprocesador pasan por el buffer. DISABLED: las escrituras no pasan por el buffer y el bus PCI debe esperar hasta que el microprocesador esté libre antes de comenzar otro ciclo de escritura. |
| PCI Write Burst | ENABLED: permite tener varias escrituras sucesivas en modo ráfaga de una sola vez al bus PCI. DISABLED: no lo permite. |
| PCI Write Burst WS | Establece el número de ciclos de reloj que puede durar una escritura en ráfaga. |
| Peer Concurrency | ENABLED: significa que más de un dispositivo PCI puede estar activo a la vez. Acelera la velocidad del bus PCI, aumentando las prestaciones del equipo. DISABLED: sólo un dispositivo PCI puede estar activo a la vez. |
| PM Control by APM | No. La BIOS del sistema ignora el APM (gestión de energía avanzada) cuando la gestión de energía está habilitada. Yes. La BIOS espera a que APM avise de algún modo de PM, por ejemplo, Standby o Suspendido. |
| PM Events | Se puede hacer que algunas IRQ no anulen el modo de ahorro de energía. Cuando el nombre del dispositivo está en ON, se pone el nombre del dispositivo (LPT, COM, etc.) la actividad de uno de los dispositivos anula el modo de ahorro de energía. |
| PM wait for APM | No. La BIOS del sistema ignora el APM (gestión de energía avanzada) cuando la gestión de energía está habilitada. Yes. La BIOS espera a que APM avise de algún modo de PM, por ejemplo, Standby o Suspendido. |
| PnP BIOS Auto-Config | ENABLED: la BIOS configura automáticamente los dispositivos compatibles con el estándar Plug & Play. Al seleccionar esta opción, las IRQ disponibles desaparecen, porque la BIOS las asigna automáticamente. DISABLED: los dispositivos se configuran manualmente. |
| PNP OS Installed | Yes: Recursos del dispositivo asignados por plug & play del sistema operativo. No: Recursos asignados por BIOS. |
| PowerOn by LAN/Ring | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe una llamada por el módem o por la red LAN. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. |
| PowerOn by OnChip LAN | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe una llamada por la red LAN. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. |
| PowerOn by KBC/Wake up key/Wake up password | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe un cambio en el teclado. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. Any key: al pulsar cualquier tecla. Specific key: al pulsar la tecla que se determine. password: al escribir una contraseña. |
| PowerOn by RTC Alarm /Date/ Hour/ Minute/ Second | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe una llamada desde el reloj interno (RTC). Hay que poner el día y la hora para que se produzca la llamada. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. |
| Power Down Activities | Se puede desactivar el chequeo de algunas IRQ para que no anulen el modo de ahorro de energía. |
| Power Down and Resume Events | Se puede desactivar el chequeo de algunas IRQ para que no anulen el modo de ahorro de energía SUSPEND. |
| Power Management | Permite escoger el tipo o grado de ahorro de energía (gestión de energía) entre los modos Doze, Standby y Suspend. Disabled: no activa el ahorro de energía. Max Saving: Ahorro máximo. Se recomienda para ordenadores portátiles. User Define: el usuario define individualmente cada modo. Min Saving: Ahorro mínimo. |
| PS/2 Mouse Function Control | ENABLED: asigna una IRQ para el puerto PS/2 del ratón. DISABLED: si no se instala un ratón PS/2. |

Q

| Q | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Quick Boot | ENABLED: reduce el tiempo necesario para realizar el chequeo de inicio (POST). Esto omite ciertos pasos. DISABLED: para detectar posibles problemas durante el arranque y no mientras se trabaja. |
| Quick Power On Self Test | ENABLED: reduce el tiempo necesario para realizar el chequeo de inicio (POST). Esto omite ciertos pasos. DISABLED: para detectar posibles problemas durante el arranque y no mientras se trabaja. |

R

| R | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| RAS to CAS Delay Timing | Utilizado en placas base antiguas. Se determina el tiempo de transición de la señal RAS a la señal CAS. El valor adecuado es el más bajo con el que funcione bien el equipo. |
| RAS# to CAS# Address Delay | Permite insertar un ciclo de retraso desde el momento en que se genera la señal RAS hasta que se genera la señal CAS. |
| RAS# to CAS# Delay | Permite insertar un ciclo de retraso desde el momento en que se genera la señal RAS hasta que se genera la señal CAS. |
| Refresh Cycle Time (ns) | Selecciona el tiempo en nanosegundos para producir el refresco de la memoria DRAM, según las características de la memoria instalada. |
| Reload Global Timer Events | ENABLED: cualquier operación de los dispositivos que se muestren en la lista, reinicia el temporizador para el modo STANDBY. DISABLED: lo inhabilita. |
| Reset Configuration Data | ENABLED: reinicia los datos de configuración al salir de la configuración de la BIOS, después de haber instalado un dispositivo o haber cambiado valores debido a un fallo en el arranque del equipo. DISABLED: es el valor utilizado normalmente. |
| Resources Controlled By | AUTO: la BIOS configura automáticamente las IRQ y DMA de los dispositivos Plug & Play. Si se selecciona, desaparecen los campos de IRQ y DMA. MANUAL: todos los recursos hay que configurarlos manualmente. |
| Resume by Ring | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe una llamada por el módem. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. |
| Resume by LAN | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe una llamada por la red LAN. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. |
| RTC Alarm resume | ENABLED: el equipo reanuda automáticamente cuando recibe una llamada desde el reloj interno (RTC). Hay que poner el día y la hora para que se produzca la llamada. DISABLED: no reanuda. Se activará la opción deseada. Por defecto suele estar en disabled. |

S

| S | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| SDRAM Bank Interleave | ENABLED: si el equipo tiene dos o más plaquitas de DRAM instaladas. DISABLED: si el equipo tiene sólo una. |
| SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS) | Se puede escoger una combinación de latencia CAS y retardo RAS-to-CAS. El fabricante de la placa base establece los valores por defecto. No se deben cambiar dichos valores salvo que se conozcan las características de la memoria instalada. Cuanto más pequeño sea el valor, mejores serán las prestaciones, pero puede que si es muy pequeño, la placa no arranque. |
| SDRAM CAS Latency | En las SDRAM, el número de ciclos CAS depende de la velocidad de la memoria RAM. Cuanto más pequeño sea el valor, mejores serán las prestaciones, pero puede que si es muy pequeño, la placa no arranque. |
| SDRAM CAS Latency Time | En las SDRAM, el número de ciclos CAS depende de la velocidad de la memoria RAM. Cuanto más pequeño sea el valor, mejores serán las prestaciones, pero puede que si es muy pequeño, la placa no arranque. |
| SDRAM Cycle Length | Establece los tiempos de CAS. Cuanto más pequeño sea el valor, mejores serán las prestaciones, pero puede que si es muy pequeño, la placa no arranque. |
| SDRAM RAS Precharge Time | FAST: aumenta las prestaciones. Si no se establece tiempo suficiente para que RAS acumule su carga antes del refresco de memoria SDRAM, el refresco puede ser incompleto y se pueden perder datos. SLOW: es más fiable, pero el sistema es más lento. |
| SDRAM RAS to CAS Delay | FAST: aumenta las prestaciones. Si no se establece tiempo suficiente para que RAS acumule su carga antes del refresco de memoria SDRAM, el refresco puede ser incompleto y se pueden perder datos. SLOW: es más fiable, pero el sistema es más lento. |
| Security Option | System: El equipo no arranca hasta que se teclee una clave (password) correcta. Setup: No se puede entrar en el setup hasta que se teclee una clave correcta. |
| Serial Port 1/2 Interrupt | Nos permite elegir entre la IRQ por defecto o ninguna para los puertos serie COM 1/3 y COM 2/4. |
| Serial Port 2 Mode | Normal: Define el puerto serie 2 como puerto serie estándar. ASKIR: Soporta el protocolo SHARP ASK-IR con velocidad máxima de 57600bps. IrDA: Soporta la versión 1.0 del protocolo IrDA con velocidad máxima de 115.200bps (bits por segundo). |
| Shared VGA Memory Speed | Indica la velocidad de la memoria RAM asignada como memoria de vídeo. |
| Single Bit Error Report | ENABLED: Se avisa de los errores de memoria. Depende de que la memoria tenga ECC. DISABLED: no se avisa de errores de memoria. |
| Sleep Clock | SLOW CLOCK: reloj lento en modo de ahorro de energía. STOP CLOCK: no toca el reloj en modo ahorro de energía. |
| Sleep Timer | Después del periodo seleccionado de inactividad, todos los dispositivos excepto el disco duro y el procesador se apagan, siempre que se hayan habilitado en ellos la opción de ahorro de energía. |
| Slot 1/2/3/4 Using INT# | AUTO: permite que la controladora PCI asigne automáticamente las interrupciones. Elegir un valor manualmente. |
| Small Logo(EPA) Show | ENABLED: muestra el logotipo de inicio del fabricante de la placa base. DISABLED: no lo muestra. |
| Soft-Off by PWR-BTTN | Instant-Off: El sistema se desconecta inmediatamente cuando se pulsa el botón de Power. Delay 4 Secs: El sistema se desconecta después de pulsar durante al menos 4 segundos el botón de Power, en otro caso el sistema entra en modo sueño. |
| Speed Mode | SpeedEasy: Se selecciona la velocidad de acuerdo al tipo de procesador instalado. Jumper Emulation: En este caso se configura tanto la frecuencia del bus como el multiplicador de frecuencia para el microprocesador. Es una configuración manual. |
| Spread Spectrum Spread Spectrum Modulation | ENABLED: la velocidad del bus del procesador varía dinámicamente para evitar interferencias de radio. Esto perjudica a las prestaciones, pero habrá que habilitarlo si se producen interferencias. DISABLED: la velocidad no se toca. |
| SRAM Read Timing | Los números mostrados son los ciclos que usa el procesador para leer datos de la caché. A menor número, mejores prestaciones. |
| Standby Mode | Disabled: El sistema nunca entrará en modo espera. 1Min~1Hr: Define el tiempo continuo sin operar el equipo para entrar en modo espera. |
| Standby Speed (div by) | Se elige un divisor para disminuir la velocidad del procesador en modo Standby. |
| Standby Timer Select | Disabled: El sistema nunca entrará en modo espera. 1Min~1Hr: Define el tiempo continuo sin operar el equipo para entrar en modo espera. Este periodo debe ser más largo que el establecido para el modo DOZE. |
| Standby Timers | Disabled: El sistema nunca entrará en modo espera. 1Min~1Hr: Define el tiempo continuo sin operar el equipo para entrar en modo espera. |
| Suspend Mode | Disabled: El sistema nunca entrará en modo suspendido. 1Min~1Hr: Define el tiempo continuo sin operar el equipo para entrar en modo suspendido |
| Suspend Mode Option | Selecciona el tipo de modo suspendido: POS Power-on suspend (el procesador y la placa base están encendidos en un modo de muy bajo consumo). STD Guarda el estado actual de pantalla a disco duro. STR Guarda el estado actual de pantalla a memoria RAM. |
| Swap Floppy Drive | ENABLED asigna a la unidad B la letra A y viceversa. Este apartado sólo es válido en equipos con dos disqueteras. DISABLED: la asignación de unidades es normal. |
| System BIOS cacheable | ENABLED: permite copiar en memoria caché la ROM BIOS del sistema en la dirección F0000h-FFFFFh, aumentando así las prestaciones. Sin embargo, si un programa escribe en este área se puede producir un error. DISABLED: no lo copia. En la actualidad la BIOS es bastante rápida. |

T

| T | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Throttle Duty Cycle | Selecciona el ciclo de trabajo de STPCLK# cuando el equipo está en modo de regulación. Valores posibles: 12.5% 25% 37.5% 50% |
| Time | El formato es de 24 horas. Por ejemplo, 3 de la tarde es 15:00:00. Para ir al campo deseado utilizamos las teclas del cursor. Pulsar las teclas PgUp o PgDn para cambiar el valor, o escribir el valor deseado directamente desde el teclado. |
| TxD, RxD Active | Se utiliza con dispositivos de infrarrojos. Hay que ver los valores adecuados al dispositivo en cuestión. |
| Typematic Delay (Msec) | Cuando Typematic Rate Setting está ENABLED, se puede seleccionar el retraso en milisegundos desde que se pulsa una tecla hasta que empieza a repetirse. Los valores suelen ser: 250, 500, 750 o 1.000. |
| Typematic Rate (Chars/Sec) | Cuando Typematic Rate Setting está ENABLED, se puede seleccionar el número de veces por segundo que se repite el carácter de una tecla pulsada. Los valores suelen ser: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24 o 30. |
| Typematic Rate Setting | ENABLED: se puede seleccionar el retraso y la frecuencia de repetición. Esta opción personaliza las repeticiones en función de las destrezas del usuario con el teclado. DISABLED: los valores anteriores no se aplican y la repetición de teclas viene marcada por la controladora de teclado de la placa base. |

U

| U | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| UART 2 Mode UART Mode Select | Selecciona el modo de operación del segundo puerto en serie (COM). Valores habituales son: Normal: Puerto serie RS-232C. IrDA SIR: Puerto serie de infrarrojos compatible IrDA. IrDA MIR: Puerto de infrarrojos 1 MB/sec. IrDA FIR: Puerto de infrarrojos estándar rápido. Sharp IR: Transmisión de datos a 4-Mb/s. |
| UR2 Duplex Mode | Permite seleccionar la función de half/full dúplex para el puerto de infrarrojos. Los valores son Half o Full. |
| USB Controller | ENABLED: si el equipo tiene una controladora USB. DISABLED: si no existe controladora USB. |
| USB Keyboard Support | ENABLED: si hay un teclado USB conectado. Se pondrá la opción según el teclado conectado. DISABLED: si no hay teclado USB conectado. |
| USB Latency Time (PCI CLK) | Selecciona el tiempo mínimo, en ciclos del reloj PCI, que la controladora USB puede ocupar el bus PCI. Cuanto menor sea el valor, mejor será el rendimiento del equipo. |
| Use IR Pins | Se utiliza con dispositivos de infrarrojos. Hay que ver los valores adecuados al dispositivo en cuestión. |
| Used Mem Base Addr | Elegimos la dirección base para el área de memoria utilizada por algún periférico que requiera memoria alta (de 640 KB a 1 MB). |
| Used Mem Length | Elegimos la longitud del área de memoria indicada en el apartado Used Mem Base Addr. Este valor no aparece si no se especifica una dirección base. |

V

| V | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| VGA Active Monitor | ENABLED: cualquier actividad de vídeo reinicia el temporizador para el modo STANDBY. DISABLED: no hace nada. |
| VGA Shared Memory Size | Tamaño de "memoria compartida". Indica el tamaño de la memoria DRAM del equipo que se asigna a memoria de vídeo. Se debe elegir un valor óptimo, ya que si es alto, restamos rendimiento general al sistema, y si es bajo, restamos rendimiento a los gráficos. Actualmente los valores típicos oscilan entre 16MB y 64MB. |
| Video | Elegimos el tipo de video primario del ordenador. La BIOS detecta automáticamente el tipo adecuado. EGA/VGA: Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array. Para adaptadores de monitor EGA, VGA, SEGA, SVGA o PGA. CGA 40: Adaptadora gráfica en color, en modo de 40 columnas. CGA 80: Adaptadora gráfica en color, en modo de 80 columnas. MONO: Adaptador monocromo, incluyendo los de alta resolución. |
| Video BIOS Cacheable | ENABLED: se permite copiar en caché la BIOS ROM de vídeo en la dirección C0000h a C7FFFh, aumentando así las prestaciones gráficas. Pero si un programa escribe en esta área se pueden producir errores. DISABLED: no se realiza dicha copia. Actualmente la BIOS es bastante rápida. |
| Video BIOS Shadow | ENABLED: Copia la memoria de vídeo de la BIOS en la RAM. Esta opción puede incrementar la velocidad de vídeo. DISABLED: no se realiza dicha copia. Actualmente la BIOS es bastante rápida. |
| Video Buffer Cacheable | ENABLED: se permite copiar en caché la BIOS ROM de vídeo en la dirección C0000h a C7FFFh, aumentando así las prestaciones gráficas. Pero si un programa escribe en este área se pueden producir errores. DISABLED: no se realiza dicha copia. Actualmente la BIOS es bastante rápida. |
| Video Detection | ENABLED: cualquier actividad de vídeo anula el modo de ahorro de energía y pone a cero el temporizador de inactividad. DISABLED: no hace nada. |
| Video Memory Cache Mode | UC: no copiar a caché. USWC: no copiar a caché, combinar escritura especulativa. Esta opción puede mejorar las prestaciones cuando se accede al buffer de memoria de vídeo. |
| Video Off After | Selecciona el modo en que se apaga el monitor al pasar de ahorro medio a ahorro máximo de energía. |
| Video Off Method | Determina la forma en que se apaga el monitor. V/H SYNC+Blank: El sistema apaga los puertos de sincronización vertical y horizontal y no escribe datos al buffer de vídeo. DPMS Support: Seleccionar esta opción si el monitor soporta el estándar Display Power Management Signaling (DPMS) VESA. Blank Screen: El sistema no escribe datos. |
| Video Off Option | Selecciona los modos de ahorro de energía cuando se apaga el monitor. Valores típicos son: Always On: El monitor permanece encendido. Suspend Off: Monitor queda en blanco en el modo SUSPEND. Susp, Stby Off: Monitor queda en blanco en los modos SUSPEND y STANDBY. All Modes Off: El monitor queda en blanco en todos los modos de ahorro de energía. |
| Video RAM Cacheable | ENABLED: se permite copiar en caché la BIOS ROM de vídeo en la dirección C0000h a C7FFFh, aumentando así las prestaciones gráficas. Pero si un programa escribe en esta área se pueden producir errores. DISABLED: no se realiza dicha copia. Actualmente la BIOS es bastante rápida. |
| Virus Warning | ENABLED: se recibe un mensaje de aviso si un programa (especialmente un virus) intenta reescribir el sector de arranque o la tabla de partición del disco duro. Entonces debe ejecutarse un programa anti-virus. DISABLED: no avisa. NOTA: Conviene tener desactivada esta opción, pues muchos programas acceden a esta zona. Cuando se instala Windows por ejemplo se accede. Tener un buen software antivirus actualizado es lo ideal. |

W

| W | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| Wake Up Event in Inactive Mode | Habilita las IRQ deseadas para iniciar el equipo de un estado de ahorro de energía. |
| Wake Up Events | Se puede activar o desactivar la monitorización de cada IRQ para que inicien o no el sistema de un modo de ahorro de energía DOZE o STANDBY. |
| Watch Dog Timer | Genera una señal acústica o un reset cuando el programa que se monitoriza no responde correctamente. |
| WDT Active Time | Selecciona el tiempo de control de Watch Dog. Ver Watch Dog Timer. |
| WDT Configuration Port | Selecciona el puerto I/O de Watch Dog. |
| WDT Time Out Active For | Selecciona la respuesta de Watch Dog. |
| Write CAS# Pulse Width | Establece el número de ciclos del procesador durante los que la señal CAS permanece habilitada durante una operación de lectura de memoria RAM. |

VALORES NUMÉRICOS

| Numéricos | VALORES (en negrita los típicos) |
| --- | --- |
| +3.3V Voltage VTT(+1.5V) Voltage +5V Voltage VCCVID(CPU) Voltage +12V Voltage -12V Voltage -5V Voltage | Muestra los valores de tensión más importantes incluidos en la placa base. Las tensiones de +3.3v, +5v, +12v, -5v y –12v corresponden al conector de la alimentación ATX. VTT (+1.5v) corresponde a la tensión del regulador de tensión de la placa y VCCID (CPU) es la tensión del núcleo del microprocesador. |
| 16 Bit I/O Recovery Time | El mecanismo de recuperación de las órdenes de entrada y salida de datos añade ciclos de reloj de bus entre las órdenes de los dispositivos PCI con respecto a las órdenes de los dispositivos ISA, que no llevan ciclos de espera. Esto ocurre porque el bus PCI es mucho más rápido que el bus ISA. Estos dos campos te permiten añadir tiempo de recuperación (en ciclos de reloj del bus) para las órdenes de entrada y salida de los dispositivos ISA de 8 y 16 bits. En general, cuanto menor es el número mejores son las prestaciones, aunque deben hacerse pruebas con los valores seleccionados. 1~4 Define el tiempo de recuperación de operación en el bus ISA de 16 bits. NA No existe el tiempo de recuperación. Este parámetro ya no se utiliza. |
| 16 Bit ISA I/O Command WS | DISABLED. Ya no se usa este parámetro. |
| 1st/2nd Fast DMA Channel | Permite seleccionar hasta dos canales DMA (Acceso Directo a Memoria), si lo soporta el dispositivo de entrada/salida de datos que utiliza el canal DMA. |
| 1st/2nd/3rd/4th Available IRQ | Si un dispositivo PCI requiere una IRQ, se puede seleccionar manualmente una interrupción que no se utilice para las IRQ de los PCI. NA (No Aplicable) indica que la IRQ se asigna a un dispositivo de bus ISA y no está disponible para el PCI. |
| 8/16 Bit I/O Recovery Time | El mecanismo de recuperación de las órdenes de entrada y salida de datos añade ciclos de reloj de bus entre las órdenes de los dispositivos PCI con respecto a las órdenes de los dispositivos ISA, que no llevan ciclos de espera. Esto ocurre porque el bus PCI es mucho más rápido que el bus ISA. Estos dos campos te permiten añadir tiempo de recuperación (en ciclos de reloj del bus) para las órdenes de entrada y salida de los dispositivos ISA de 8 y 16 bits. En general, cuanto menor es el número mejores son las prestaciones, aunque deben hacerse pruebas con los valores seleccionados. 1~8. Define el tiempo de recuperación de operación en el bus ISA de 8 bits. NA. No existe el tiempo de recuperación. No se usa actualmente. |

Otras páginas relacionadas con el tema:

Página Web de AWARD, donde se encuentran los parámetros del SETUP de sus BIOS en inglés.

Página de Optimización del Sistema, para entender algunos conceptos y consejos sobre la elección de las opciones más adecuadas.