Electromecánica de Vehículos

Sistemas Auxiliares del Motor

GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESOR

José Manuel Alonso Pérez

1.	Introducción

El Real Decreto 1649/1994 de 22 de julio, en consonancia con el Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo, establece y regula en los aspectos básicos el título de Formación Profesional de Técnico en Electromecánica de Vehículos, así como sus correspondientes enseñanzas mínimas y los principios relativos a la ordenación académica, la organización y el desarrollo didáctico que fundamentan el currículo del Ciclo Formativo, donde los objetivos son expresados en forma de capacidades terminales y se establecen también los criterios de evaluación.

Las enseñanzas del Ciclo Formativo se organizan en Módulos Profesionales, cuya finalidad es la de proporcionar a los alumnos la competencia profesional característica de cada Título. Estos Módulos están asociados a una o varias unidades de competencia y constituyen las unidades coherentes de formación profesional específica que deben ser acreditadas y certificadas para conseguir la titulación. Los elementos curriculares que constituyen un Módulo son los objetivos expresados en términos de capacidades terminales, los criterios de evaluación y los contenidos. Estos componentes están formulados para que, a la vez que determinan la competencia profesional básica exigible en todo el Estado, permitan su adaptación a las características de los alumnos y del entorno productivo de los centros.

Los títulos de la familia de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, subfamilia de Automoción, han sido diseñados basándose en la realidad del sector y en sus necesidades de formación. La finalidad de los mismos es conseguir en los alumnos las capacidades que respondan a los perfiles profesionales definidos y, por consiguiente, les permitan integrarse en el mundo laboral de su profesión. Son pues unas enseñanzas terminales, cuyo objetivo no es preparar para continuar con otras formaciones, aunque no excluyen la posibilidad de llevarlas a cabo.

La programación de aula referente al Módulo de Sistemas auxiliares del motor se contempla y desarrolla en base a las peculiaridades de los distintos grados de formación de los alumnos que acceden a él y su procedencia, así como al entorno sociolaboral en el que se ubica el Centro. El modelo de programación que se ha realizado se ajusta al proceso descrito en los correspondientes Reales Decretos. En primer lugar se presenta en forma de capacidades terminales el desglose de los componentes curriculares de referencia, desarrollando a continuación los criterios de evaluación ligados a esta capacidad e, igualmente, las unidades de trabajo asociadas a ella, cada una de las cuales está desarrollada en forma de contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje.

Los requisitos generales de cualificación profesional del sistema producto para este técnico son los de realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo, en el área de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad.

Para lograr estos requisitos de cualificación, el Técnico en Electromecánica de Vehículos deberá adquirir en su formación unas capacidades profesionales, diseñadas en forma de objetivos, de entre las cuales destacaremos las siguientes:

–	Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje simbólico asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica, accesorios y equipo del vehículo.

–	Ejecutar con destreza las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos electromecánicos del vehículo, accesorios y equipos, autoevaluando el resultado de su intervención.

–	Diagnosticar averías en el área electromecánica de vehículos.

–	Cumplir la normativa de seguridad y salud laboral establecida.

–	Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la reparación de electromecánica y a las nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios producidos en las técnicas relacionadas con su profesión.

–	Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de las tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

–	Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas, definidas dentro del ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones económicas o de seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad.

2.	Competencia requerida

La referencia del sistema productivo de este módulo de Sistemas auxiliares del motor se encuentra en la Unidad de Competencia 1: Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares.

Unidad de competencia 1: Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares

| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
| --- | --- |
| Realizar el diagnóstico de averías en los motores térmicos y sus sistemas auxiliares, utilizando la documentación técnica y los equipos adecuados, que permiten identificar la avería y las causas que la provocan, en condiciones de seguridad. | – La documentación técnica seleccionada permite relacionar planos y especificaciones con el sistema objeto de la reparación. – La presión de compresión de los cilindros es la establecida por el fabricante. – El análisis del lubricante permite detectar en su caso restos metálicos, carbonilla y mezclas con el líquido refrigerante o combustible. – La presión del aceite y la temperatura del refrigerante están dentro de los límites establecidos en todos los regímenes de motor. – El análisis de los gases de escape permite determinar las causas de posibles averías. – El consumo de combustible se corresponde con el estipulado por el fabricante para todos los regímenes de motor. – La comprobación del sistema de encendido da como resultado que los parámetros son los establecidos por el fabricante. – El diagnóstico de la avería establece sus causas según un proceso razonado de causa-efecto. – Se confirman las causas de la avería mediante la adecuada reproducción de la misma o la puesta en práctica de sus medidas correctoras. – Si es necesario, se evalúan diferentes alternativas de reparación. – La diagnosis no provoca otras averías o daños. – La interpretación de los datos obtenidos por los sistemas de autodiagnosis de los parámetros de funcionamiento permite realizar el diagnóstico de la avería. |
| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
|  | – Las intervenciones realizadas se llevan a cabo teniendo en cuenta las normas de seguridad personal y medio ambiente. – El diagnóstico de averías se realiza completamente en el tiempo predeterminado. |
| Asegurar, mediante la utilización de los equipos de control adecuados, que la composición de los gases del motor reciclados por los sistemas anticontaminantes está dentro de los límites marcados por la normativa vigente. | – Los parámetros del sistema de encendido y de alimentación son los prescritos por el fabricante. – Los dispositivos de calentamiento del colector de admisión funcionan correctamente. – Los parámetros de funcionamiento de ralentí, de riqueza y volumen de mezcla, se comparan con los indicados por el fabricante, ajustándose si se requiere. – Se logra la máxima eficacia del sistema de depuración de gases, manteniendo las proporciones de éstos dentro de normativas en todos los regímenes del motor. – El circuito de recirculación de gases funciona de forma satisfactoria. – La unidad de mando asegura los parámetros prescritos. |
| Mantener conjuntos o subconjuntos mecánicos del motor, devolviéndolos a sus prestaciones de correcto funcionamiento, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. | – La extracción y el montaje del motor se efectúan de acuerdo con las normas del fabricante, utilizando correctamente los equipos necesarios. – La separación de la culata y montaje hermético sobre el bloque, despiece, limpieza y ajuste de válvulas se realizan según prescripción del fabricante. – El conjunto biela-pistón-segmentos se desmonta y comprueba siguiendo las directrices del fabricante, sustituyendo bulones, segmentos y casquillos si se requiere y realizándose el posterior montaje. |
| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
|  | – Se extrae el cigüeñal, limpiando y comprobando los distintos conductos, estado (superficial) del mismo y de los casquillos de apoyo de bancada y axiales, sustituyendo éstos si se requiere y volviendo a colocarlo en el motor. – Se efectúa la puesta a punto de la distribución, sustituyendo las piezas desgastadas o rotas. – Las mediciones efectuadas con los distintos aparatos determinan los desgastes y holguras existentes. – En las operaciones de mantenimiento, cuando se efectúan sustituciones de elementos, se realizan siguiendo los métodos de desmontaje y montaje y la normativa de calidad establecida por el fabricante. – En las operaciones de montaje se efectúan los ajustes correspondientes y se aplican los pares de apriete establecidos por el fabricante. – Las reparaciones efectuadas no provocan otras averías o daños. |
| Reparar el sistema de alimentación y sobrealimentación en los motores de gasolina, ajustando los parámetros para obtener la potencia adecuada a todos los regímenes de motor. | – Los valores de presión y de caudal en el circuito de combustible están dentro de los márgenes de tolerancia indicados por el fabricante, presentando una total ausencia de fugas. – En las distintas fases de funcionamiento del motor (arranque, post-arranque, calentamiento, aceleración, plena carga, etc.), los parámetros de funcionamiento que las definen están dentro de los rangos especificados por el fabricante. – Los parámetros de funcionamiento de los reductores y desgasificadores en la alimentación con G.L.P. están dentro de los rangos marcados por el fabricante. |
| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
|  | – La presión de aceite en el turbocompresor es la requerida a cualquier régimen del giro. – El sistema de sobrealimentación genera la "presión de soplado" prevista en función de las r.p.m., manteniéndose dentro de los márgenes definidos por el fabricante. – La revisión, limpieza y sustitución de elementos y subconjuntos del sistema de alimentación y sobrealimentación se realizan siguiendo métodos de desmontaje y montaje y la normativa de calidad establecida por el fabricante. – Los distintos controles y ajustes de parámetros del sistema de alimentación y sobrealimentación se realizan con las herramientas, medios y equipos adecuados, siguiendo especificaciones del fabricante. – El sistema de autodiagnosis ratifica la ausencia de averías en la unidad de mando. – El manejo de combustibles se realiza con las precauciones establecidas en la normativa vigente. |
| Reparar el sistema de alimentación y sobrealimentación en los motores diésel, ajustando los parámetros para obtener la potencia adecuada a todos los regímenes de motor. | – El sistema de alimentación de combustible presenta una total ausencia de fugas y de tomas de aire, manteniéndose el caudal y presión dentro de los márgenes indicados por el fabricante. – La limpieza, cambios de toberas y tarado de inyectores, así como el posterior purgado del circuito de combustible, se realiza según instrucciones técnicas. – El sistema de calentadores funciona correctamente. – El calado y puesta en fase de la bomba inyectora se efectúa siguiendo especificaciones técnicas. |
| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
|  | – En las distintas fases de funcionamiento del motor (arranque, post-arranque, calentamiento, aceleración, plena carga y cortes en alta y baja), los parámetros de funcionamiento que las definen están dentro de los rangos especificados por el fabricante. – Los distintos controles y ajustes de parámetros se realizan con las herramientas, medios, equipos y bancos adecuados, siguiendo especificaciones técnicas del fabricante. – La revisión, limpieza y sustitución de elementos y subconjuntos del sistema de alimentación y sobrealimentación se efectúan de acuerdo con los métodos de montaje y desmontaje establecidos por el fabricante, cumpliendo las normas de calidad. – La presión de aceite en el turbocompresor es la requerida a cualquier número de revoluciones, con ausencia de ruidos y vibraciones anormales. – El sistema de sobrealimentación genera la presión de soplado prevista en función de las r.p.m. y se mantiene dentro de los márgenes definidos por el fabricante. – Las unidades de regulación electrónica de la bomba de inyección cumplen las especificaciones prescritas. – El manejo de combustibles se realiza con las precauciones establecidas. |
| Mantener los sistemas de lubricación y refrigeración, consiguiendo que la temperatura del refrigerante y la presión del lubricante estén dentro de los márgenes previstos. | – Las intervenciones realizadas sobre las bombas de los sistemas de lubricación y refrigeración restituyen los valores de presión y caudal de los fluidos circulantes establecidos por el fabricante. – Las revisiones, limpiezas y/o sustituciones de elementos de los circuitos de lubricación y refrigeración se efectúan de acuerdo con los métodos de montaje y desmontaje establecidos por el fabricante, cumpliendo las normas de calidad. |
| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
|  | – Las intervenciones realizadas aseguran la total estanqueidad y presión de los circuitos, así como la correcta recirculación de gases. – Los fluidos, lubricantes y refrigerantes se manejan correctamente, comprobando su estado y realizando adecuadamente el cambio de los mismos, cumpliendo las normas de seguridad personal y medioambiental. |
| Verificar y controlar el motor reparado, obteniendo sus curvas características en banco de pruebas. | – El motor se monta sobre el banco, comprobando los puntos de anclaje y la alineación de ejes. – El motor, situado sobre el banco, se rueda hasta que la temperatura y presión del refrigerante y del lubricante alcanzan los valores nominales de funcionamiento. – Las conexiones del motor con los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento (alimentación, refrigeración, etc.) son correctas. – Se realiza la conexión con el freno de forma correcta, verificando el funcionamiento de éste. – Se prueba el motor en el banco, interpretando de forma correcta los distintos parámetros obtenidos. |
| Mantener el sistema de encendido, ajustando los parámetros para obtener la respuesta necesaria a todos los regímenes de motor. | – La revisión, limpieza y sustitución de elementos y subconjuntos del sistema de encendido se realiza siguiendo los métodos de desmontaje y montaje y la normativa de calidad establecida por el fabricante. – Los distintos controles y ajustes de parámetros se realizan con las herramientas, medios y equipos adecuados, siguiendo las normas del fabricante. – La tensión, intensidad, calidad y duración de la chispa de encendido cumplen las características establecidas por el fabricante. – Las características de la señal a la salida del módulo de encendido son correctas. |
| REALIZACIONES | CRITERIOS de REALIZAción |
|  | – Se verifican los distintos avances del encendido, comprobando que su estado es satisfactorio y corrigiendo éstos en los casos necesarios. – El estado de bujías y el reglaje de sus electrodos son correctos. – Se asegura que la intervención realizada no provoca daños a otros sistemas del automóvil. – En los sistemas de encendido programado se cumplen los parámetros prefijados por el fabricante. |
| Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento del motor térmico y sus sistemas auxiliares, de acuerdo con normas de seguridad y salud laboral. | – Se identifican los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia de seguridad e higiene. – Se identifican los equipos y medios de seguridad más adecuados para cada actuación y su uso y cuidado son correctos. – Se identifican los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo y se toman las medidas preventivas adecuadas para evitar accidentes. – Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones de limpieza, orden y seguridad. – Se informa con prontitud a la persona adecuada de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. |

3.	Dominio profesional de esta unidad de competencia

Medios de producción utilizados

Banco de diagnosis de motores, banco de pruebas de bombas inyectoras, analizador de gases, comprobador de carburadores, compresímetros, manómetros, aparato para pruebas de estanqueidad, alexómetros, comparadores, micrómetros, banco de comprobación de inyecciones electrónicas, banco de pruebas de motores, máquina de limpieza de toberas, banco de pruebas de distribuidores y bobinas, polímetros, lámpara estroboscópica, utillaje específico.

Medios de producción relacionados

Motor y sus conjuntos mecánicos (de dos y cuatro tiempos: gasolina, diésel y rotativos). Sistemas de lubricación. Sistemas de refrigeración. Sistemas de alimentación (carburación, inyección electrónica y diésel). Sistemas de sobrealimentación y anticontaminación. Sistemas de encendido (convencionales, electrónicos, programados...).

Principales resultados del trabajo

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares.

Procesos, métodos y procedimientos

Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Desmontaje, montaje y sustitución de elementos o conjuntos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos gobernados por elementos electrónicos. Ajuste y control de parámetros y manejo de equipos.

Información, naturaleza, tipo y soportes

Manuales técnicos del fabricante, con planos parciales donde se dan valores originales. Manuales de despiece. Manuales de manejo de los distintos equipos. Órdenes de trabajo. Soportes: gráficos, escritos o magnéticos.

4.	Capacidades terminales y criterios de evaluación

Módulo profesional 2: Sistemas auxiliares del motor

Asociado a la Unidad de Competencia 1: Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares.

| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS de EVALUación |
| --- | --- |
| Identificar las averías (causas y efectos) en los motores térmicos, analizando los diferentes sistemas que los componen, utilizando los equipos, medios y técnicas de diagnóstico adecuados. | – Explicar características de los combustibles utilizados en los motores térmicos. – Explicar las siguientes funciones, elementos o parámetros en un motor de ciclo Otto. |
| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS de EVALUación |
|  | – En el sistema de encendido: avances, parámetros que definen la calidad de la chispa, grado térmico de las bujías, parámetros prefijados en los sistemas de encendido programado, reglajes. – En el sistema de alimentación: presión de sobrealimentación, reductores y mezcladores (desgasificadores) de GLP, parámetros que se deben controlar en las fases de arranque, postarranque, calentamiento, aceleración y plena carga. – Explicar las siguientes funciones, elementos o parámetros en un motor de ciclo diésel: En el sistema de alimentación: avances, presión de transferencia, reguladores, características de las bombas, dosificación y distribución, corrector de sobrealimentación para el turbo. – Explicar las siguientes funciones, elementos o parámetros en los sistemas de anticontaminación: parámetros de ralentí, riqueza, volumen, recirculación y depuración de gases, precauciones en el manejo de catalizadores, parámetros prescritos por la unidad de mando. – Analizar el funcionamiento del motor, evaluando la influencia que tiene sobre éste la variación de distintos parámetros. – Describir el funcionamiento de uso de los equipos de verificación y control. – En supuestos prácticos que impliquen la identificación de averías, reales o simuladas, en motores térmicos: – Identificar en el vehículo o maqueta el sistema o elemento que hay que comprobar, seleccionando el punto de medida correcto, utilizando para ello la documentación técnica necesaria. – Seleccionar el equipo de medida o control, teniendo en cuenta: Parámetros que se deben controlar. Errores admisibles. Tolerancias del aparato. Rapidez de la medida. Fiabilidad del instrumento. |
| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS de EVALUación |
|  | – Efectuar la preparación y calibrado del equipo de medida. – Efectuar la conexión del equipo y realizar la lectura de los distintos parámetros, dando los valores de las medidas con la aproximación adecuada. – Obtener las curvas características de diferentes elementos de los sistemas. – Realizar el diagrama de secuenciación lógica del proceso de diagnóstico de la avería. – Reproducir, en su caso, la avería, actuando sobre las supuestas causas. – Explicar las causas de la avería y el proceso de corrección. |
| Operar diestramente con los equipos, herramientas y utillaje necesarios para realizar el mantenimiento del motor. | – Describir el proceso de desmontaje, montaje y reglaje para seleccionar los medios, herramientas y utillaje específico necesario para realizar estas operaciones, una vez identificada la avería. – En supuestos prácticos sobre mantenimiento de los sistemas de alimentación, encendido y anticontaminación que implique al menos seis de los casos siguientes: efectuar el reglaje de nivel de la cuba en un carburador. Efectuar el reglaje de carrera de la bomba de aceleración en un carburador (de pistón). Efectuar el reglaje del potenciómetro de mariposa en una inyección electrónica. Comprobar y sustituir el calculador. Borrar la memoria de la unidad de mando volviéndola a codificar. Efectuar el reglaje del "by-pass" del turbo. Comprobar y sustituir los sensores de posición de cigüeñal. Efectuar la puesta a punto. Comprobar y sustituir el generador de impulsos. Comprobar y sustituir módulo de mando. Comprobar y sustituir el avance centrífugo. Comprobar y sustituir los dispositivos de calentamiento de los gases de admisión. Comprobar y sustituir la sonda lambda. Comprobar y sustituir un catalizador. |
| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS de EVALUación |
|  | – En supuestos prácticos sobre mantenimiento del sistema de alimentación y combustión de un motor diésel que implique: En bombas inyectoras: sustituir el eje de levas. Sustituir el cabezal y las paletas. En el circuito de calentamiento del aire: comprobar y sustituir los dispositivos de calentamiento. En la culata, sustituir una precámara. En los inyectores, sustituir un elemento. – Realizar la secuencia de operaciones de desmontaje, montaje y reglaje, siguiendo el procedimiento establecido. – Aplicar los pares de apriete determinados en las especificaciones técnicas. – Restituir los valores de los parámetros a los indicados por las especificaciones técnicas. – Aplicar normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad estipuladas, durante el proceso de trabajo. |
| Operar correctamente sistemas de pruebas de motores, para comprobar y verificar el funcionamiento del mismo, contrastando los datos obtenidos con los dados en documentación técnica. | – Describir los elementos que componen un banco de pruebas de motores y explicar las funciones de los mismos. – Explicar las curvas características de un motor, representándolas gráficamente. – En supuestos prácticos que impliquen la prueba de un motor: conexionar el sistema de prueba del motor. Efectuar el conexionado del motor a los sistemas auxiliares (refrigeración, alimentación...). Rodar el motor en el banco hasta que los distintos parámetros (temperatura, presión...) alcancen los valores establecidos. Comprobar la ausencia de fugas o tomas de aire en los distintos circuitos. Efectuar el ajuste de los distintos parámetros del motor según especificaciones del fabricante. – Interpretar los datos obtenidos, identificando las posibles anomalías. Realizar un informe sobre las anomalías detectadas. – Explicar y aplicar las normas de seguridad personales y medioambientales. |

5.	Contenidos (duración 240 horas)

Sistemas de admisión de aire

Sistemas de escape

Sistemas de alimentación de combustible (motores diésel, gasolina y GLP)

Combustibles utilizados y sus características. Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones. Residuos de la combustión. Sistemas de depuración de gases. Medición de gases. Condiciones, equipos y ajuste de parámetros.

Sistemas de alimentación con carburador: constitución y funcionamiento. Parámetros que intervienen en la carburación. Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Técnicas de localización de averías.

Sistemas de alimentación con inyección electrónica: tipos y características. Constitución y funcionamiento. Parámetros que intervienen en la dosificación de combustible. Técnicas de localización de averías. Sistemas de autodiagnosis.

Sistemas de alimentación de inyección diésel: tipos y características. Constitución y funcionamiento. Bombas rotativas, en línea y electrónicas. Procesos de montaje, desmontaje y ajuste. Control de los parámetros de los equipos en banco de pruebas. Técnicas de localización de averías.

Sistemas de encendido

Influencia del encendido en el rendimiento del motor. Tipos de encendido (convencionales y electrónicos). Constitución y funcionamiento. Parámetros característicos. Puesta a punto. Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Diagnosis. Características y constitución de las bujías. Centralitas de autodiagnosis.

Sistemas de sobrealimentación (turbocompresores, compresores)

Constitución y funcionamiento. Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado. Procesos de desmontaje, montaje y reparación. Diagnosis.

Sistemas anticontaminación

Constitución y funcionamiento. Particularidades. Mantenimiento. Diagnosis. Procesos de desmontaje, montaje. Normativa de seguridad personal y medioambiental.

Circuitos de control del motor

Constitución y funcionamiento. Procesos de desmontaje, montaje y control. Mantenimiento. Diagnosis. Centrales de autodiagnosis.

Ensayos de motor y pruebas en banco

Constitución y funcionamiento del banco. Curvas características. Pruebas. Interpretación de curvas. Corrección de parámetros en función de los datos obtenidos.

Técnicas de localización de averías

Definición de problemas. Plan de acción para resolver problemas. Aplicación de análisis sistemático de problemas a los sistemas mecánicos y eléctricos del automóvil.

6.	Orientaciones metodológicas

El desarrollo de la actividad en este módulo profesional se realiza en los siguientes términos:

–	Explicación en el aula de cada uno de los contenidos del currículo, utilizando los medios audiovisuales necesarios y acotando los mínimos contenidos que el alumno debe adquirir.

–	Participación del alumno en los desarrollos teóricos y recogida de apuntes, datos técnicos, etc., que posteriormente serán reflejados en un cuaderno de trabajo.

–	Realización de trabajos en el taller asociados a los contenidos teóricos explicados en el aula, repitiendo las tareas en distintos tipos de motores y las veces necesarias para adquirir la adecuada destreza manual.

–	Manejo de información técnica relativa a procesos de verificación, montaje y desmontaje de componentes.

–	Recogida de datos en un cuaderno de prácticas, donde se reflejan, además, los trabajos realizados, dificultades encontradas, medidas efectuadas, reparaciones, etc.

Las actividades descritas se rigen por los principios metodológicos siguientes:

–	Los contenidos estarán dirigidos de manera que se potencie el “saber hacer”.

–	Secuenciar el proceso de aprendizaje de manera que las capacidades sean adquiridas de forma adecuada.

–	Presentar los contenidos de cada unidad didáctica e indicar los criterios de evaluación de la misma.

–	Disponer de la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo.

–	Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades.

7.	Evaluación

Tal como se dispone en la orden de 14 de noviembre de 1994, B.O.E. del 24 de noviembre del mismo año, se establece el sistema de evaluación continua, lo cual requiere la asistencia regular del alumno a las clases y actividades programadas para este módulo. Se establece una sesión de evaluación cada trimestre del curso.

Se ha considerado que el alumno debe realizar un mínimo del 80% de las prácticas programadas para no perder la condición de evaluación continua.

Como criterios de evaluación son considerados los trabajos realizados en el taller, la elaboración del cuaderno de prácticas y las preguntas en clase. Las notas correspondientes a estos apartados son consideradas fundamentales y su media constituye la nota básica, que será promediada con la correspondiente a un examen teórico trimestral.

8.	Desarrollo de la programación de aula

La programación de aula se desarrolla en base a las capacidades terminales referenciadas anteriormente, siguiendo el orden secuencial establecido en el libro del alumno para este Módulo de Sistemas auxiliares de motor y con los criterios de evaluación ligados a cada una de las unidades de trabajo que constituyen cada uno de sus capítulos. El tiempo requerido para el desarrollo de cada una de estas unidades de trabajo está determinado fundamentalmente por las características peculiares del grupo de alumnos y del material disponible en el centro.

El Módulo de Sistemas auxiliares de motor se estructura en las siguientes unidades didácticas o de trabajo, que se corresponden con los capítulos del libro del alumno:

UT 1:	Sistemas de alimentación y escape	(8 horas).

UT 2:	Carburación. Fundamentos	(10 horas).

UT 3:	Características de los carburadores. Verificación y control	(12 horas).

UT 4:	Sistemas anticontaminación	(8 horas).

UT 5:	Sistema de encendido. Estructura y componentes	(10 horas).

UT 6:	Verificación y control del sistema de encendido	(10 horas).

UT 7:	Sistemas de encendido electrónico	(10 horas).

UT 8:	Diagnóstico de averías sobre el motor	(12 horas).

UT 9:	Sistemas de inyección de gasolina. Fundamentos	(20 horas).

UT 10:	Sistemas de inyección de gasolina. Variantes	(25 horas).

UT 11:	Verificación y ajuste del sistema de inyección de gasolina	(35 horas).

UT 12:	Sistemas de inyección en los motores diésel	(10 horas).

UT 13:	Bombas de inyección rotativas	(15 horas).

UT 14:	Verificación y control del sistema de inyección diésel	(15 horas).

UT 15:	Inyección diésel con gestión electrónica	(30 horas).

UT 16:	Sobrealimentación de los motores. Turbocompresor	(10 horas).

Cada una de estas unidades de trabajo está constituida por los siguientes apartados: Introducción, Contenidos, Objetivos, Desarrollo de los contenidos, Autoevaluación y Propuesta de actividades.

Unidad de trabajo 1: Sistemas de alimentación y escape

El funcionamiento de los motores de combustión interna se logra introduciendo en los cilindros una mezcla de aire y combustible que posteriormente se inflama. El conjunto de todos los elementos que intervienen en las fases de llenado y evacuación constituye el sistema de alimentación y escape.

Esta unidad didáctica da a conocer la organización de los sistemas de alimentación y escape, identificando los diferentes componentes de los mismos, diferenciando la diversidad de estructura y disposiciones mecánicas, al tiempo que estudia el funcionamiento y los procesos de verificación de los mismos. Con ello se pretende que el alumno sea capaz de realizar los procesos de mantenimiento, utilizando los medios, equipos, herramientas y documentación técnica apropiados.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar la constitución y funcionamiento de los sistemas de admisión y escape de los gases que operan en el motor. – Identificar los componentes del sistema de admisión y escape: filtro de aire, depósito de combustible, bomba de alimentación, colectores, silencioso, etc., para conocer sus características constructivas, peculiaridades y disposiciones de montaje. – Conocer los procesos de verificación y control de los sistemas de alimentación y escape, en general, y de cada uno de sus componentes en particular. | – Explicación por parte del profesor de la estructura y función del sistema de alimentación y escape, describiendo los componentes y características del mismo, así como los procesos de verificación y control del sistema. – Identificación de los componentes del sistema de alimentación y localización de los mismos. – Realizar los procesos de mantenimiento del sistema de alimentación. Sustitución de filtros, depósito de combustible, bomba de alimentación y sistema de escape. Analizar el funcionamiento de la bomba de alimentación y la válvula termostática del filtro de aire. – Realizar los procesos de verificación del depósito de combustible, bomba de alimentación, filtro de aire, colectores y sistema de escape. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – La alimentación y la evacuación. – Filtro de aire: tipos, emplazamiento. Materia filtrante. Toma de aire termostática. – Depósito de combustible: estructura, sistema de desgaseado. – Bomba de alimentación: constitución y funcionamiento, tipos. Desgaseador. – Colectores de admisión y escape. Características. | – Describir la estructura de un sistema de alimentación y escape, componentes que lo integran y función de los mismos. Explicar los procesos de verificación y control del sistema de alimentación y escape. Realizar el desmontaje, montaje y reglaje de los elementos pertenecientes al sistema de alimentación y escape, siguiendo los procedimientos establecidos por el fabricante en su documentación técnica. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Sistema de escape de los gases quemados. Silenciador. – Verificación y control de los sistemas de alimentación y escape. | – Realizar un resumen memoria de las intervenciones de desmontaje y montaje realizadas en los diversos componentes del sistema de alimentación y escape, indicando las características de cada uno de ellos y el orden de operaciones seguido, así como las herramientas utilizadas y las normas específicas de seguridad. Reflejar también las verificaciones efectuadas y los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas de reparación o sustitución de los componentes afectados. |

Unidad de trabajo 2: Carburación. Fundamentos

En esta unidad de trabajo se dan a conocer al alumno los principios básicos del funcionamiento del carburador y los combustibles utilizados por los motores de explosión, en los cuales la mezcla de aire y combustible que se introduce en el cilindro ha de estar convenientemente dosificada y pulverizada para que la combustión de la misma se desarrolle de una manera rápida y eficaz, para obtener así la mayor potencia posible del motor.

El carburador está constituido por diversos dispositivos que se configuran en distintos circuitos, de manera que se logre una mezcla de aire y combustible adecuada para cada una de las condiciones de funcionamiento del motor. La asimilación de los principios básicos del funcionamiento del carburador y las funciones de sus componentes permitirá después deducir las causas de las distintas averías o defectos de funcionamiento que se produzcan.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar los combustibles utilizados por los motores de combustión interna y los procesos de combustión. – Analizar los diferentes tipos de cámaras de combustión utilizados actualmente y la preparación de la mezcla en el carburador. | – Explicación por parte del profesor del funcionamiento del carburador, clasificación, elementos que lo componen y circuitos o sistemas que intervienen durante las distintas fases de funcionamiento, así como de las características de los combustibles utilizados, sus mezclas y la influencia en las prestaciones. |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| – Conocer los principios básicos de funcionamiento de los carburadores, sus componentes y la misión de cada uno de ellos. – Estudiar el funcionamiento de los diversos circuitos del carburador razonando los tipos de anomalías que se pueden producir por un defecto de estos circuitos. | – Analizar los tipos de cámara de combustión utilizados en los motores empleando documentación técnica de cada uno de ellos. – Analizar el aspecto de las bujías de un motor, tratando de determinar si las temperaturas de combustión son correctas o si se ha producido en el funcionamiento la detonación o el autoencendido. – Realizar los procesos de desmontaje y montaje de diversos tipos de carburador, identificando sus componentes, sistemas y circuitos. – Sobre un carburador desmontado, analizar el funcionamiento del sistema compensador, economizador, enriquecedor, bomba de aceleración, circuito de ralentí, dispositivo de arranque en frío y dibujar el esquema de cada uno de ellos. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Combustibles: tipos, procesos de elaboración, poder calorífico, proceso de combustión, número de octano y cetano. – Combustión: desarrollo de la combustión, tipo de mezcla, autoencendido, detonación. Forma de la cámara de combustión y posicionamiento en ella de la bujía. – Exigencias de la carburación. Carburador elemental, constitución y funcionamiento. – Corrección automática de la riqueza de mezcla: compensadores. – Economizadores y enriquecedores: tipos, características y funcionamiento. – Bomba de aceleración: tipos, características y funcionamiento. | – Explicar las características de los combustibles y los procesos de combustión. Describir la estructura de un carburador, citando sus componentes esenciales y el funcionamiento de cada uno de ellos. Dibujar el esquema de sus circuitos. – Interpretar la documentación técnica para desmontar y montar correctamente los elementos del carburador. – Realizar un resumen memoria de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Dispositivo para la marcha en ralentí. Sistema de progresión. Ralentí de CO constante. – Dispositivos de arranque en frío: estructura y funcionamiento. |  |

Unidad de trabajo 3: Características de los carburadores. Verificación y control

En esta unidad de trabajo se estudian las características de los carburadores y sus peculiaridades más importantes. También se describen los procesos de verificación y control de los mismos. Con ello se pretende que el alumno adquiera las habilidades y destrezas necesarias para realizar las reparaciones de los carburadores, utilizando los medios, equipos, herramientas y documentación técnica apropiados.

El conocimiento de la estructura de los carburadores, sus peculiaridades y mecanismos auxiliares, así como los procesos de verificación y control, garantizan el éxito en el diagnóstico de averías y en las reparaciones que deban efectuarse.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar la estructura de los carburadores y sus características técnicas, así como los dispositivos auxiliares. – Analizar los diferentes tipos de carburador: monocuerpo, doble cuerpo y difusor variable, estudiando su funcionamiento y peculiaridades. – Conocer los procesos de verificación y control de los mecanismos que conforman el carburador, para efectuar las pertinentes reparaciones, necesarias para subsanar las averías que se produzcan. | – Explicación por parte del profesor de la estructura de los carburadores monocuerpo y doble cuerpo, así como sus dispositivos auxiliares. Descripción del carburador de difusor variable. Verificación y control del carburador. – Sobre diferentes tipos de carburadores, analizar los dispositivos auxiliares de los que están dotados, como: corrector de ralentí, dispositivo de caldeo, cortador de ralentí y aireación de la cuba, identificándolos y deduciendo su funcionamiento. |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| – Aprender a realizar los diferentes reglajes del carburador para conseguir un funcionamiento correcto del mismo. | – Realizar los procesos de desmontaje y montaje de un carburador de doble cuerpo, identificando sus componentes y deduciendo su funcionamiento. Dibujar el esquema de sus circuitos. – Realizar las verificaciones de los componentes de un carburador, atendiendo a los siguientes puntos: control y reglaje del nivel de la cuba, reglaje de las mariposas de gases, reglaje del sistema de arranque en frío, control y reglaje de la válvula de desgaseado de la cuba, comprobación y reglaje de la bomba de aceleración y reglaje de ralentí. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Estructura de los carburadores monocuerpo. – Dispositivos auxiliares del carburador: corrector de ralentí, dispositivo de caldeo, cortador de ralentí, aireación de la cuba. – Carburadores de doble cuerpo: estructura, tipos, características y funcionamiento. – Carburadores de difusor variable: características y funcionamiento. – Verificación y control del carburador: control y reglaje del nivel de la cuba, reglaje de las mariposas de gases, sistema de arranque en frío, válvula de desgaseado de la cuba, bomba de aceleración, ralentí. | – Describir la estructura y funcionamiento de los carburadores de doble cuerpo y de difusor variable. Dibujar su esquema y citar los dispositivos auxiliares que los equipan. Efectuar los procesos de verificación y control, siendo capaz de determinar las averías que padecen. – Realizar una ficha resumen de las características de los carburadores de doble cuerpo, dispositivos auxiliares y procesos de verificación realizados, haciendo constar las averías encontradas y las soluciones aportadas. |

Unidad de trabajo 4: Sistemas anticontaminación

Los vehículos actuales están dotados con diferentes dispositivos anticontaminantes, capaces de reducir de una manera importante los niveles de polucionantes emitidos. En esta unidad de trabajo se estudian los sistemas anticontaminación, su estructura y funcionamiento.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Conocer la polución atmosférica producida por los motores de combustión interna, sus efectos, fuentes contaminantes y dispositivos anticontaminación. – Estudiar las modificaciones efectuadas en los motores para atenuar la emisión de gases contaminantes y analizar los tratamientos aplicados a los gases de escape para reducir los contaminantes emitidos a la atmósfera. – Estudiar los sistemas depuradores de vapores de combustible. | – Explicación por parte del profesor del concepto de contaminación, fuentes productoras de contaminantes, dispositivos anticontaminación, función, constitución y características. Descripción del funcionamiento de los sistemas anticontaminación y verificación de los dispositivos. – Identificar sobre distintos vehículos los dispositivos anticontaminantes que los equipan: válvula deceleradora, inyección de aire, EGR, catalizador. Realizar las operaciones de desmontaje y montaje de estos dispositivos y la verificación de los mismos, utilizando los medios, herramientas y manuales técnicos adecuados. – Con la ayuda de un analizador de gases de escape, comprobar el correcto funcionamiento de los diversos sistemas anticontaminación. Verificar el correcto funcionamiento de un catalizador midiendo la temperatura en la entrada y salida del mismo. – Localizar en vehículo e identificar los componentes del sistema de recirculación de vapores de combustible y verificar su estado. – Realizar los procesos de verificación y control de los sistemas anticontaminación. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Antipolución: concepto, fuentes de emisión. – Contaminación por gases de escape: gases contaminantes. – Modificaciones en el motor. – Válvula deceleradora. – Tratamiento de los gases de escape: inyección de aire en el escape, recirculación de gases de escape, convertidores catalíticos. – Polución por vapores de combustible. Cánister. – Verificación de los sistemas anticontaminación. Análisis de los gases de escape. – Verificación y diagnóstico de catalizadores. | – Explicar la composición de los gases emitidos por el escape y citar los nocivos. Describir la estructura y componentes de los sistemas anticontaminación, su funcionamiento y los procesos de verificación que deben realizarse en ellos. – Realizar una memoria resumen de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo, las pruebas realizadas, resultados obtenidos y soluciones adoptadas. |

Unidad de trabajo 5: Sistema de encendido. Estructura y componentes

En esta unidad de trabajo se estudia el sistema de encendido de los motores de combustión, su estructura, fundamentos y componentes, analizando el funcionamiento individual de cada uno de ellos y en su conjunto.

La chispa necesaria para inflamar la mezcla de aire y combustible encerrada en el cilindro se genera en la bobina de encendido, en la que se obtiene la alta tensión precisa para que salte la chispa entre los electrodos de la bujía. La potencia de esta chispa y el instante en que salta son los parámetros fundamentales, que deben ser controlados para obtener un correcto funcionamiento del motor.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Conocer la estructura del sistema de encendido y los componentes que lo forman, así como las características de cada uno de ellos. | – Explicación por parte del profesor de la estructura, componentes, misión y funcionamiento del sistema de encendido. |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| – Estudiar el funcionamiento del sistema de encendido en general, y en particular de cada uno de sus componentes, analizando su influencia en el rendimiento del motor. – Analizar los sistemas de avance del encendido, su necesidad y la función que realizan. | – Analizar el proceso de obtención de la alta tensión en una bobina, realizando el oportuno circuito eléctrico para ver saltar la chispa en una bujía cuando se corta la corriente en el primario. – Identificar sobre vehículo los componentes del sistema de encendido, localizando su ubicación. – Efectuar el desmontaje y montaje de un conjunto distribuidor efectuando el reglaje de los platinos y analizando el funcionamiento de los sistemas de avance del encendido. – Efectuar la sustitución de bujías en el motor, comprobando su estado de funcionamiento y grado térmico. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – El sistema de encendido en los motores de explosión: tensión y energía de encendido. – Componentes del sistema de encendido: bobina de encendido, conjunto distribuidor, ruptor, condensador de encendido y distribuidor de encendido. – Funcionamiento del sistema de encendido. – Bujías: estructura, grado térmico. – Punto de encendido. – Sistemas de avance al encendido: centrífugo y de vacío. – Interruptor de encendido. | – Explicar la estructura del sistema de encendido, componentes que lo integran y funcionamiento del mismo, haciendo referencia expresa a conceptos fundamentales como: inducción electromagnética, ángulo de leva, ruptor, condensador, distribuidor, avance del encendido y grado térmico. – Dibujar e interpretar el esquema de un sistema de encendido convencional. – Realizar un resumen memoria de las actividades realizadas en esta unidad de trabajo y reflejar en una ficha las características de los diferentes sistemas de encendido y distribuidores manipulados. |

Unidad de trabajo 6: Verificación y control del sistema de encendido

El correcto funcionamiento de un motor se logra en buena parte cuando su sistema de encendido está en perfectas condiciones, lo cual puede ser constatado mediante procesos adecuados de diagnosis, a través de los cuales se determina si alguno de los componentes del sistema es defectuoso y propicia una anomalía en el funcionamiento.

En esta unidad de trabajo se dan a conocer al alumno los procesos de verificación que deben realizarse en el sistema de encendido cuando el funcionamiento del mismo no es correcto, y los medios empleados.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Conocer la importancia de las operaciones de mantenimiento y diagnosis del sistema de encendido y el manejo de útiles y herramientas específicos. – Aprender los procesos de verificación del sistema de encendido en su conjunto y de los componentes del mismo individualmente. – Realizar las operaciones de puesta a punto del encendido. | – Explicación por parte del profesor de las operaciones de mantenimiento periódico del sistema de encendido y los procesos de verificación de sus componentes y del conjunto. – Realizar las operaciones de mantenimiento del sistema de encendido, sustitución de platinos y bujías. – Comprobar la presencia de chispa en la bobina y la caída de potencia del motor al anular el funcionamiento de cada cilindro sucesivamente. – Realizar las pruebas de una bobina de encendido (continuidad, aislamiento y cortocircuito). – Verificación del distribuidor: estado de los platinos, separación, sistemas de avance. Comprobación de la estanqueidad de la cápsula de membrana del avance de vacío. – Pruebas del distribuidor y la bobina de encendido en banco. Verificación de las curvas de avance. Asimetría de leva. Dwell. – Realizar la operación de puesta a punto del encendido con lámpara de pruebas y posteriormente con pistola estroboscópica. Comprobar sobre vehículo los sistemas de avance del encendido con la pistola estroboscópica. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Mantenimiento de la instalación de encendido. – Verificación y control del circuito de encendido: prueba de los circuitos de alta y baja tensión. – Prueba de la bobina de encendido. – Verificación del distribuidor: tapa, platinos, cápsula de vacío, contrapesos, etc. Pruebas en banco. – Prueba del circuito de alta tensión: tapa y cables. – Prueba del condensador. – Prueba de las bujías. – Puesta a punto del encendido. | – Explicar y realizar los procesos de verificación del sistema de encendido en su conjunto, e individualmente de cada uno de sus componentes, siendo capaz de detectar las anomalías y decidir las intervenciones que deben realizarse con reparación y sustitución de los componentes afectados. Describir y realizar el proceso de puesta a punto del encendido. – Realizar una memoria resumen de las actividades desarrolladas, haciendo constar las anomalías encontradas y las decisiones de reparación tomadas. |

Unidad de trabajo 7: Sistemas de encendido electrónico

En esta unidad de trabajo se estudian los sistemas de encendido electrónico, analizando su estructura, componentes y tipos, así como las ventajas que presentan frente a los encendidos convencionales. También se analizan los procesos de verificación y control de los mismos, empleando las herramientas, útiles y documentación técnica adecuados.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Conocer la estructura y componentes de los sistemas electrónicos de encendido. – Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de encendido electrónico y asimilar su funcionamiento y peculiaridades. – Estudiar los procesos de verificación y control de los sistemas electrónicos de encendido. | – Explicación por parte del profesor de los fundamentos del encendido electrónico, características y tipos, así como los procesos de verificación y control de cada uno de ellos. – Realizar el análisis de un encendido electrónico con generador de impulsos, otro de efecto Hall y un tercero de tipo electrónico integral, efectuando el desmontaje y montaje del distribuidor e identificando los componentes integrados en el mismo y deduciendo |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
|  | su funcionamiento, características peculiares y diferencias. Representar el esquema eléctrico de cada uno de ellos. Realizar los procesos de verificación y control de los diferentes sistemas de encendido electrónico, utilizando los medios, herramientas y documentación técnica adecuados. Verificar la presencia de chispa, ángulo de cierre, señal del captador de impulsos, alimentación y masa del módulo electrónico. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Encendidos electrónicos. Fundamentos. – Encendido con ayuda electrónica. – Encendido electrónico con generador de impulsos: estructura, características, funcionamiento. – Encendido electrónico con generador Hall: estructura, características, funcionamiento. – Encendido electrónico integral: estructura, características, funcionamiento. – Verificación y control de los encendidos electrónicos. | – Describir la estructura de los diferentes sistemas de encendido electrónico y representar su esquema eléctrico, explicando las características y el funcionamiento de cada uno de ellos. – Realizar los procesos de verificación y control de los sistemas de encendido electrónico en su conjunto y de cada uno de sus componentes individualmente. – Realizar una ficha resumen en la que se reflejen las peculiaridades de los diferentes sistemas de encendido electrónico, resaltando las diferencias importantes. Detallar los procesos de verificación y control realizados, resultados obtenidos y decisiones adoptadas. |

Unidad de trabajo 8: Diagnóstico de averías sobre el motor

La localización de las averías que pueden producirse en un motor es una de las tareas más complejas que debe afrontar un técnico en automoción. El conocimiento profundo del funcionamiento y estructura de los diversos sistemas del motor facilita las tareas de verificación que dan lugar a un diagnóstico acertado.

En esta unidad de trabajo se dan a conocer al alumno las técnicas de diagnosis y los aparatos comprobadores utilizados en la localización de averías.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Conocer los procesos de diagnóstico de motores y los comprobadores utilizados. – Analizar los diferentes sistemas y métodos de diagnosis del motor. – Aprender a seguir un orden secuencial en las verificaciones que deban realizarse en función de la anomalía del motor. – Manejar con soltura los cuadros de diagnosis facilitados por los fabricantes en el correspondiente manual de reparaciones. | – Explicación por parte del profesor de las técnicas de diagnosis empleadas para la localización de averías, aparatos utilizados y pruebas que deben realizarse, utilizando documentación técnica y fichas. – Inspeccionar las bujías de un motor para diagnosticar por su aspecto el estado del mismo. – Realizar las operaciones de diagnóstico de averías del motor utilizando un analizador de motores, uno de gases de escape y un osciloscopio, mediante los cuales se comprobará el estado del motor y de los sistemas de encendido y carburación, realizando en ellos las pruebas especificadas. – Analizar el oscilograma del motor obtenido y deducir las anomalías encontradas, comparándolo con un oscilograma patrón. – Realizar la medida de la compresión en los cilindros del motor y las posibles fugas utilizando los comprobadores adecuados. – Diagnosticar el estado de desgaste de un motor mediante la medida de la depresión que genera. – Efectuar la medida de potencia de un motor en el banco de pruebas. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Localización de averías en el motor. Inspección de bujías. – Diagnóstico de averías con el analizador de motores: circuito primario, ángulo de leva, ajuste de ralentí, punto de encendido, rendimiento de los cilindros, tensión máxima de bobina, prueba de bujías, prueba de la carburación. | – Describir y realizar los procesos de diagnóstico del motor, explicando los aparatos de comprobación utilizados y tablas de diagnosis empleadas. – Analizar el estado de un motor por observación de las bujías, medida de la compresión y del vacío generado y señales obtenidas en el osciloscopio. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Verificaciones con el osciloscopio: tensión de encendido y de combustión, proceso de amortiguación, tramo de cierre de los contactos del ruptor, ángulo de leva y tensión de bobina. – Diagnóstico de averías con el vacuómetro. – Pruebas de la compresión: determinación de fugas. – Bancos dinamométricos. – Tabla de diagnóstico de averías. | – Realizar una ficha resumen de los trabajos realizados y los resultados obtenidos. |

Unidad de trabajo 9: Sistemas de inyección de gasolina. Fundamentos

Los sistemas de inyección de gasolina resuelven con mayores garantías los problemas de consumo y contaminación que los más sofisticados carburadores, adaptando los caudales del combustible suministrado al motor de forma puntual para cualquiera de las condiciones de régimen y carga, mejorando con ello el proceso de combustión, lo que se traduce de inmediato en un mejor rendimiento del motor y economía de consumo.

En esta unidad de trabajo se estudian los principios básicos que rigen el funcionamiento del sistema de inyección de gasolina, su estructura y componentes.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Analizar los sistemas de inyección de gasolina, los componentes que los forman y su interrelación, identificándolos individualmente. – Conocer los diferentes sistemas de inyección de gasolina utilizados y sus peculiaridades de funcionamiento. – Estudiar el funcionamiento y características de cada uno de los componentes del sistema de inyección de gasolina, analizando los parámetros que intervienen en la dosificación del combustible. | – Explicación por parte del profesor de la estructura, componentes y funcionamiento de los sistemas de inyección de gasolina, detallando sus peculiaridades, tipos y características, estudiando el funcionamiento individual de cada uno de sus componentes y el de conjunto del sistema. Parámetros utilizados por la unidad de mando para determinar la dosificación del combustible inyectado en cada fase de funcionamiento del motor. |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
|  | – Identificar sobre el motor los componentes de un sistema de inyección de gasolina multipunto y otro monopunto. Interpretar correctamente el esquema del mismo, diferenciando sobre él los sensores, actuadores y elementos de mando. – Efectuar el desmontaje y montaje de diferentes componentes específicos del sistema de inyección de gasolina, como la bomba de alimentación, rampa de inyección, inyectores, regulador de presión, caudalímetro de aire, actuador de ralentí, sensores, etc. – Medir la presión del combustible en la rampa para distintas condiciones de funcionamiento del motor. Comprobar las variaciones de presión que se producen en las aceleraciones o cuando se suelta el tubo de unión a los colectores de admisión. – Medir el Dwell de un inyector para comprobar cómo varían los tiempos de inyección en función del régimen y de la temperatura del motor. – Estudiar la estructura y características de un caudalímetro de aire, reconociendo y analizando sus componentes: paleta sonda, potenciómetro, sonda de temperatura de aire, canal de by-pass, etc. – Sobre el esquema de un sistema de inyección de gasolina, analizar cada uno de sus componentes, su conexionado, función y características, tanto individuales como de conjunto. – Comprobar el funcionamiento del actuador rotativo de ralentí midiendo la correspondiente señal de activación (hercios o dwell). |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – La inyección de gasolina: tipos, clasificaciones. – Estructura del sistema de inyección de gasolina: inyecciones multipunto y monopunto. – Sistema de inyección electrónica con caudalímetro de aire: circuito de alimentación, bomba de combustible y regulador. Inyectores, caudalímetro de aire, módulo electrónico de mando, dispositivo para el arranque en frío, dispositivo de aire adicional, actuador rotativo de ralentí y contactor de mariposa. Regulación de la riqueza por sonda lambda. – Sistema de inyección con caudalímetro de hilo caliente: estructura y funcionamiento. – Circuito eléctrico del sistema de inyección de combustible. | – Describir la estructura de un sistema de inyección de gasolina, identificando sus componentes sobre vehículo y explicando el funcionamiento individual de cada uno de ellos y en su conjunto, interpretando correctamente el esquema de conexiones y reconociendo cada uno de los componentes y su conexionado. – Realizar las operaciones de sustitución de componentes, como la rampa de inyección, el caudalímetro, el actuador rotativo de ralentí, la bomba de alimentación, etc., siguiendo las normas establecidas y efectuando los oportunos reglajes. – Realizar un resumen memoria de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo, comentando las peculiaridades, defectos encontrados y soluciones aportadas. |

Unidad de trabajo 10: Sistemas de inyección de gasolina. Variantes

En la actualidad se utilizan diversos sistemas de inyección de gasolina y, aunque todos ellos funcionan basados en los mismos principios, hay diferencias esenciales en su estructura y componentes que es preciso conocer. En esta unidad de trabajo se estudian las características y peculiaridades de los diferentes sistemas de inyección, así como los componentes que los forman.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar los distintos sistemas de inyección de gasolina y sus características técnicas, analizando fundamentalmente el tipo de inyección (electrónica, hidrodinámica, etc.), así como su estructura y componentes. | – Explicación por parte del profesor de las características de los diferentes sistemas de inyección de gasolina, sus peculiaridades y funcionamiento. |

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Analizar los sistemas de encendido electrónico controlados conjuntamente con el sistema de inyección y el funcionamiento del conjunto. | – Analizar el sistema de inyección Bosch Motronic identificando sus componentes. Tomando como base el esquema eléctrico de este sistema, estudiar la estructura y funcionamiento de los diversos sensores y actuadores efectuando las medidas apropiadas de tensión, frecuencia y dwell, especialmente del sensor de régimen, captador de picado y sonda lambda. – Analizar el sistema de inyección Renix identificando sus componentes. Tomando como base el esquema eléctrico de este sistema, estudiar la estructura y funcionamiento de los diversos sensores y actua-dores efectuando las medidas apropiadas de tensión, frecuencia y dwell, especialmente del sensor de presión, el detector de posición de la mariposa de gases y el actuador de ralentí. – Analizar el sistema de inyección monopunto identificando sus componentes. Tomando como base el esquema eléctrico de este sistema, estudiar la estructura y funcionamiento de los diversos sensores y actua-dores efectuando las medidas apropiadas de tensión, frecuencia y dwell, especialmente del potenciómetro de mari-posa y motor de pasos para el control del ralentí. – Analizar el sistema de inyección de mando hidromecánico identificando sus componentes y destacando las diferencias esenciales con respecto a los sistemas de mando electrónico. – Analizar los diferentes sistemas de encendido con mando electrónico desde la unidad de control del sistema de inyección. Analizar el sistema de inyección directa de gasolina. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Sistemas combinados de inyección y encendido electrónico. – Sistema combinado Bosch Motronic: estructura y componentes. – Sistema combinado Renix: estructura y componentes. – Sistema de inyección monopunto: estructura y componentes. – Sistema de inyección de mando hidromecánico: principio básico de funcionamiento, estructura, componentes, funcionamiento. – Mando electrónico del encendido: encendido estático DIS y de bobina individual. Control del encendido desde la unidad electrónica de mando de la inyección. – Inyección directa de gasolina: principio de funcionamiento, estructura y componentes. | – Describir la estructura, componentes, peculiaridades y funcionamiento de los diferentes sistemas de inyección, siendo capaz de identificar sus componentes y establecer las diferencias de funcionamiento. – Realizar un resumen memoria de las actividades realizadas en esta unidad de trabajo, citando las características y peculiaridades de cada uno de los sistemas de inyección analizados. |

Unidad de trabajo 11: Verificación y ajuste del sistema de inyección

Cuando se produce  una avería en el sistema de inyección de un vehículo, es preciso proceder a la verificación del mismo siguiendo un orden secuencial que está determinado por el tipo de avería constatada. Los procesos de verificación son similares en todos los sistemas de inyección y, en cualquier caso, para llevarlos a cabo es preciso conocer las características y funcionamiento del sistema de inyección con el que se trabaja.

En esta unidad de trabajo se dan a conocer al alumno los procesos de verificación y control que deben realizarse para detectar cualquier anomalía del sistema, así como los equipos y utillaje utilizado.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Conocer los procesos de verificación y control de los componentes de los sistemas de inyección, apoyándose en los conocimientos adquiridos y usando los correspondientes manuales de reparación y equipos de verificación. – Aprender las técnicas de diagnosis y procedimientos que deben seguirse para efectuar los diferentes reglajes de los sistemas de inyección. | – Explicación por parte del profesor de los procesos de verificación y control que deben realizarse en los sistemas de inyección, con el fin de detectar cualquier anomalía de funcionamiento. Manejo de equipos y medios de diagnosis. – Realizar la medida del caudal suministrado por la bomba de combustible. Comprobar el consumo eléctrico de la bomba. – Realizar la medida de la presión en rampa para diferentes condiciones de funcionamiento del motor, diagnosticando el estado del regulador. – Verificar el caudal vertido por el inyector de arranque en frío y el circuito eléctrico de mando del mismo, así como el temporizador termostático. – Comprobación del caudal vertido por los inyectores convencionales, analizando la pulverización de los mismos. Medida del dwell a diferentes regímenes. Comprobación de la alimentación eléctrica del inyector. – Realizar la verificación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección, como el caudalímetro de aire, sensor MAP, actuador rotativo de ralentí, sonda lambda, potenciómetro de mariposa, sondas de temperatura, etc., midiendo la señal de tensión enviada a la UCE para diferentes condiciones de funcionamiento del motor. Comprobar los distintos sensores y actuadores midiendo su resistencia con el polímetro, ateniéndose a las especificaciones reseñadas en el manual de reparaciones. – Efectuar el chequeo de un sistema de inyección utilizando un osciloscopio y un lector de códigos. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Comprobación del sistema de inyección. Generalidades. – Verificación del caudal de la bomba de alimentación. – Verificación de las presiones del combustible. Control del regulador de presión. – Verificación del inyector de arranque en frío. Temporizador termostático. – Verificación de los inyectores convencionales. – Verificación del caudalímetro de aire. – Control del sistema de aire adicional y actuador rotativo de ralentí. – Ajuste de ralentí. – Verificación de la sonda lambda. – Verificación y control del sistema de encendido. – Verificaciones con el osciloscopio. – Autodiagnosis: lector de códigos. | – Explicar y realizar los procesos de verificación y control de los diferentes componentes del sistema de inyección estableciendo el orden de las pruebas en función de las anomalías detectadas y manejando correctamente los equipos y medios de diagnosis. – Realizar un resumen memoria de las verificaciones realizadas en los diversos sistemas de inyección, haciendo constar los resultados obtenidos y las decisiones adoptadas. |

Unidad de trabajo 12: Sistemas de inyección en los motores diésel

El sistema de inyección de los motores diésel ha de ser capaz de presurizar el combustible e inyectarlo finamente pulverizado en el interior del cilindro, para obtener una rápida inflamación del mismo a medida que va siendo introducido en la cámara de combustión. El inicio de la inyección y la duración de la misma han de ser controlados con precisión para adecuar el caudal y punto de inyección a las necesidades de la marcha.

En esta unidad de trabajo se estudian los principios básicos de la inyección diésel, así como la estructura y componentes de estos sistemas de inyección.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar la constitución y funcionamiento de los sistemas de inyección utilizados en los motores diésel. – Analizar el desarrollo de los procesos de combustión en el motor diésel. – Conocer los sistemas de alimentación y filtrado del combustible. – Estudiar la estructura y componentes de las bombas de inyección de elementos en línea. – Conocer la constitución y el funcionamiento de los inyectores para motores diésel. | – Explicación por parte del profesor de los principios fundamentales de la inyección diésel, la estructura del sistema, componentes y características. Sistema de alimentación del combustible, bomba de inyección de elementos en línea, inyectores y dispositivo de arranque en frío. – Identificar sobre vehículo los componentes del sistema de inyección y dibujar un esquema del sistema. – Realizar los procesos de desmontaje y montaje de los distintos componentes del sistema de inyección con bomba de elementos en línea, ateniéndose a las especificaciones del fabricante. – Efectuar el desarmado de una bomba de alimentación, analizando el funcionamiento de la misma y realizando su esquema. – Realizar la sustitución del filtro de combustible. – Efectuar el desarmado y armado de una bomba de inyección de elementos en línea para conocer los componentes que la integran y su funcionamiento. – Realizar el desmontaje y montaje de los inyectores sobre el motor, así como el desarmado y armado de los mismos para conocer sus componentes y el funcionamiento. – Efectuar la sustitución de las bujías de precalentado. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – La combustión en los motores diésel: cámara de inyección directa e indirecta. – La inyección de combustible. – Sistema de alimentación de combustible. | – Describir la estructura, componentes y funcionamiento del sistema de inyección diésel. Tipos de cámara de combustión y sus características. Alimentación y filtrado del combustible. Bomba de inyección de elementos en línea. Inyectores. Dispositivos de ayuda para el arranque. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Bomba de alimentación: estructura y funcionamiento. – Filtro de combustible. Sistemas de caldeo. – Sistema de inyección: tipos de bombas inyectoras. – Bomba de inyección de elementos en línea: elemento de bombeo, válvula de retención, cremallera de control, árbol de mando, regulador de velocidad y variador de avance de la inyección. – Inyectores: constitución y funcionamiento, características y tipos de toberas. – Dispositivo de ayuda para el arranque. Calentadores. Conexionado. | – Realizar las operaciones de desmontaje y montaje de los componentes del sistema de inyección diésel. |

Unidad de trabajo 13: Bombas de inyección rotativas

En las bombas de inyección rotativas, la estructura de sus componentes y la disposición de los mismos mejoran la técnica de la inyección fundamentalmente en los altos regímenes, debido a su diseño de elemento único de bombeo y sistema distribuidor de combustible, propiciando un funcionamiento mejor adaptado, por cuya causa se han adoptado prácticamente en exclusiva en los vehículos actuales.

En esta unidad de trabajo se estudian el funcionamiento y características de estos tipos de bombas de inyección.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar las características y funcionamiento de las bombas de inyección rotativas identificando todos sus componentes y analizando los sistemas y parámetros que intervienen en el control de la dosificación del combustible inyectado y el momento de la inyección. | – Explicación por parte del profesor de la estructura, características y tipos de bombas de inyección rotativas, analizando el funcionamiento y peculiaridades de cada uno de sus componentes y del conjunto. |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| – Analizar y diferenciar los distintos tipos de bombas de inyección rotativas y sus peculiaridades y dispositivos de adaptación. | – Desmontaje y montaje de una bomba de inyección rotativa Bosch, identificando sus componentes, su interrelación y el funcionamiento de los mismos, realizando los procesos ateniéndose a las instrucciones del manual de reparación correspondiente. Analizar el funcionamiento del émbolo de bombeo, la bomba de transferencia, el regulador y el variador de avance. – Desmontaje y montaje de una bomba de inyección CAV, identificando sus componentes, su interrelación y el funcionamiento de los mismos, realizando los procesos ateniéndose a las instrucciones del manual de reparaciones correspondiente. Analizar el funcionamiento de la bomba de transferencia, elemento de bombeo, distribuidor, válvula dosificadora, variador de avance, regulador y dispositivos correctores. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Bomba de inyección rotativa. – Bomba rotativa Bosch: principio básico de funcionamiento, bomba de transferencia, cabeza hidráulica, regulador de velocidad, variador de avance y dispositivos de adaptación. – Bomba rotativa CAV: principio de funcionamiento, presión de transferencia, bombeo, dosificado y distribución, regulación de la velocidad, variador de avance y dispositivos correctores. | – Describir la estructura y funcionamiento de las bombas de inyección rotativas, citando sus componentes esenciales y la función que realizan y diferenciando los distintos tipos. – Realizar el desmontaje y montaje de los diversos tipos de bombas rotativas, siguiendo los procesos establecidos y utilizando las herramientas y útiles apropiados. – Realizar un resumen memoria de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo, describiendo los procesos de desmontaje y montaje, peculiaridades de los componentes, defectos constatados y soluciones aportadas. |

Unidad de trabajo 14: Verificación y control del sistema de inyección diésel

En esta unidad de trabajo se dan a conocer al alumno los procesos de verificación y control del sistema de inyección diésel, los cuales se establecen en función del tipo de avería constatado, a partir del cual se sigue un orden lógico de comprobaciones individuales de componentes, hasta detectar el defectuoso. La secuencia de operaciones se establece basándose en los conocimientos adquiridos del funcionamiento y constitución del sistema de inyección, que razonadamente aplicados determinan las posibilidades de fallo de los distintos componentes.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar los procesos de verificación y control del sistema de inyección diésel en su conjunto, para ser capaz de detectar las averías que se produzcan. – Conocer los procedimientos seguidos y utillaje utilizado en las operaciones de mantenimiento y puesta a punto del sistema de inyección. – Analizar los componentes del sistema de inyección individualmente para detectar las posibles anomalías de los mismos. | – Explicación por parte del profesor de los procesos de verificación y control del sistema de inyección diésel y el empleo de comprobadores y útiles. Reglaje y puesta a punto de la bomba de inyección. – Realizar el proceso de verificación del sistema de alimentación de combustible, efectuando la medida de las presiones en el mismo. – Efectuar la comprobación de las bujías de caldeo y la caja de precalentado, controlando que los tiempos de funcionamiento se ajustan a la especificación. – Realizar el proceso de desmontaje y montaje de la bomba de inyección sobre el motor, ateniéndose a las especificaciones del fabricante relativas a la puesta a punto y realizando los reglajes especificados. – Realizar el proceso de desmontaje y montaje de los inyectores, efectuando una limpieza de sus componentes, así como la verificación de los mismos y, posteriormente, la comprobación de pulverización, tarado, goteo y fuga de retorno. – Efectuar las pruebas de funcionamiento y reglajes de la bomba de inyección en banco de pruebas, ateniéndose a las instrucciones y datos técnicos del fabricante. |
| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| – Comprobación del sistema de inyección: pruebas preliminares. – Prueba de los calentadores y la electroválvula de paro. Estrategias de funcionamiento de la caja de precalentado. – Puesta a punto y reglajes de la bomba de inyección sobre el motor. – Verificación y control de los inyectores: pulverización, tarado de la presión, goteo, fuga de retorno, verificación y limpieza. – Verificación y control de la bomba de inyección en banco de pruebas. | – Describir los procesos de verificación y control del sistema de inyección diésel en su conjunto y de sus componentes individualmente. Realizar estos procesos de verificación sobre vehículo o maqueta, determinan-do las averías. – Realizar los procesos de desmontaje, limpieza, control, montaje y ajuste de los componentes del sistema de inyección, utilizando los equipos y herramientas específicos. Efectuar la puesta a punto y reglajes de la bomba de inyección. – Realizar un resumen memoria de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo, constatando las intervenciones realizadas, defectos encontrados y soluciones aportadas. |

Unidad de trabajo 15: Inyección diésel con gestión electrónica

Las exigencias cada día mayores impuestas a los motores diésel en cuanto a economía de consumo de combustible, bajos niveles de contaminación atmosférica, altas prestaciones, regularidad en el funcionamiento, transiciones de régimen suaves, etc., no pueden ser satisfechas en su totalidad por los sistemas de inyección que utilizan una bomba de inyección de tipo mecánico como las estudiadas hasta ahora. Ello ha propiciado el desarrollo de los sistemas de inyección con gestión electrónica, mediante los cuales se controla con mucha mayor precisión la dosificación del combustible y el inicio de la inyección, adecuándolos a las diversas condiciones de funcionamiento del motor para obtener el mejor rendimiento de éste y unos niveles de contaminación acordes con las exigencias actuales en esta materia. La aplicación de la electrónica a los sistemas de inyección diésel permite optimizar el funcionamiento del motor, aportando mejoras sensibles en el mismo.

En esta unidad de trabajo se estudian los sistemas de inyección con control electrónico, sus características esenciales y el funcionamiento de los mismos, así como los procesos de verificación y control.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Analizar los sistemas de inyección diésel con gestión electrónica, identificando sus componentes para conocer la misión de cada uno de ellos. – Estudiar los diferentes sistemas de inyección diésel con control electrónico y las peculiaridades de funcionamiento de los mis-mos. – Realizar los procesos de verificación y control de los sistemas de inyección diésel con gestión electrónica. | – Explicación por parte del profesor de las características, peculiaridades y funcionamiento de los diversos sistemas de inyec-ción diésel gestionados electrónicamente, así como de los procesos de verificación y control de los mismos. – Analizar la estructura y funcionamiento de las bombas rotativas Bosch y CAV con gestión electrónica, identificando sus componentes y las diferencias esenciales con respecto a las correspondientes de mando mecánico. – Analizar la estructura y funcionamiento de los diversos sensores del sistema de inyección con control electrónico, efectuando la medida de las señales que generan. Captador de alzada de aguja, carrera del pedal de acelerador, etc. – Realizar los procesos de verificación y control del sistema de inyección diésel, utilizando su esquema de conexiones y siguiendo las instrucciones del fabricante. – Analizar la estructura, características y funcionamiento del sistema de inyección a alta presión con rampa común, identificando sus componentes y realizando los procesos de desmontaje, montaje y ajuste de los mismos. – Analizar la estructura, características y funcionamiento del sistema de inyección con inyector bomba, identificando sus componentes y realizando los procesos de desmontaje, montaje y ajuste de los mismos. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Control electrónico de la inyección diésel. – Bomba rotativa Bosch con gestión electrónica: regulación del caudal, variador de avance. – Bomba rotativa CAV con gestión electrónica: regulación del caudal, variador de avance. – Sensores del sistema de inyección electrónica: características y tipos. – Gestión electrónica del motor. – Verificación y control de los sistemas de inyección diésel con gestión electrónica. – Sistema de inyección directa a alta presión. – Inyector bomba con mando electrónico. | – Describir la estructura, componentes y funcionamiento de los diversos sistemas de inyección diésel con control electrónico, siendo capaz de identificar sus componentes. Realizar los procesos de desmontaje, montaje y verificación de cada uno de estos sistemas. – Realizar una memoria resumen de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo. |

Unidad de trabajo 16: Sobrealimentación de los motores. Turbocompresor

El sistema de sobrealimentación de un motor es capaz de incrementar el volumen de aire aspirado en la fases de admisión, posibilitando el aumento de potencia debido a un mejor llenado de los cilindros.

En esta unidad de trabajo se estudian los sistemas de sobrealimentación, especialmente el turbocompresor, analizando sus peculiaridades y características esenciales, así como los procesos de verificación y control del mismo.

| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| --- | --- |
| – Estudiar los fundamentos de la sobrealimentación de los motores y los sistemas utilizados para lograrla. – Analizar las características y funcionamiento del turbocompresor y su aplicación a los diferentes tipos de motor. | – Explicación por parte del profesor de las características y funcionamiento de los sistemas de sobrealimentación, compresores, tipos y adaptación de los mismos al motor. |
| procedimientoS (contenido organizador) | actividades de enseñanza-aprendizaje |
| – Conocer las modificaciones que es preciso introducir en los componentes de los motores turboalimentados. – Aprender los procesos de verificación y control de los turbocompresores. | – Efectuar el desmontaje y montaje de un turbocompresor sobre el motor, siguiendo el proceso establecido y empleando las herramientas apropiadas. Realizar el reglaje de la presión de soplado. – Realizar el desarmado de un turbocompresor y la verificación de sus componentes. |

| conceptos (contenido soporte) | CRITERIOS de evaluación |
| --- | --- |
| – Objeto de la sobrealimentación. – Sistemas de sobrealimentación: compresores volumétricos y centrífugos. – Turbocompresor: características y funcionamiento, lubricación. – Peculiaridades del turbocompresor: válvula de limitación de la presión. Compresor de geometría variable. – Adaptación entre el turbocompresor y el motor: tiempo de respuesta, disposición de montaje, modificaciones del motor, sistema de encendido, sistemas de engrase y refrigeración, reaspiración de vapores del cárter, alimentación y escape, inyección. – Verificación del turbocompresor. Reglajes. | – Describir la estructura y funcionamiento de los sistemas de sobrealimentación de los motores y especialmente del turbocompresor. – Realizar el desmontaje y montaje de un turbocompresor siguiendo el orden de operaciones establecido y utilizando las herra-mientas y útiles especificados. Desarmar y armar un turbocompresor efectuando la verificación de sus componentes para detectar su estado y realizando los reglajes oportunos de la válvula de limitación de la presión. – Realizar una memoria resumen de las actividades desarrolladas en esta unidad de trabajo. |